ПРОЕКТ

Правила землепользования и застройки

Ореховского сельского поселения

Дальнереченского муниципального района Приморского края

Том 2

Градостроительные регламенты

| 2020 г. |  |
| --- | --- |

СОДЕРЖАНИЕ

ЧАСТЬ II. КАРТА ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ЗОНИРОВАНИЯ	3

Статья 1. Виды территориальных зон и порядок их установления	3

Статья 2. Кодировка территориальных зон	4

ЧАСТЬ III. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ	6

Статья 1. Градостроительные регламенты территориальных зон	6

Статья 2. Жилые зоны	8

Ж-1. Зона мадлоэтажной жилой застройки	8

Статья 3. Общественно-деловые зоны	24

О-1.  Зона объектов общественно – делового назначения	24

Статья 4. Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур	41

П-2. Зона предприятий IV класса опасности с СЗЗ 100 м	41

П-2. Зона предприятий V класса опасности с СЗЗ 100 м	49

И. Зона инженерной инфраструктуры	57

Т-1. Зона объектов транспортной инфраструктуры	59

Т-2. Зона улично – дорожной сети	61

Статья 5. Зоны сельскохозяйственного использования	62

СХ-3. Зоны объектов сельскохозяйственного назначения IV класса опасности с СЗЗ 100м	62

СХ-4. Зона объектов сельскохозяйственного назначения V класса опасности с СЗЗ 50 м 	68

Статья 6. РЕАКЦИОННЫЕ ЗОНЫ	73

Р-1. Зона природного ландшафта	73

Р-2. Зона отдыха общепоселкового значения	75

Р-3. Зона санитарно – защитных посадок	77

Р-4. Зона объектов спортивного назначения	78

Р-5. Зона объектов туристско – реакционного назначения	80

Статья 7. Зоны специального назначения	85

Сп-1. Зона ритуального размещения	85

Сп-3. Зона ритуального назначения- закрытые кладбища	86

### СТАТЬЯ 8. Градостроительные регламенты в части ограничений использования земельных участков и объектов капитального строительства                               	  87

# ЧАСТЬ II. КАРТА ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ЗОНИРОВАНИЯ

## Статья 1. Виды территориальных зон и порядок их установления

- Зонирование территории муниципального образования Ореховского сельского поселения выполнено в соответствии со статьями 30-40 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

- Карта градостроительного зонирования выполнена на основе схемы современного использования территории муниципального образования  «Веденкинское сельское поселение» с учетом проектных предложений генерального плана Ореховского сельского поселения и в соответствии с градостроительным законодательством Российской Федерации и нормативно-правовыми актами органов местного самоуправления муниципального образования «Веденкинское сельское поселение».

- В основе градостроительного зонирования лежит разделение территории на территориальные зоны:

  - жилые;

  - общественно-деловые;

  - производственные;

  - инженерной и транспортной инфраструктур;

  - сельскохозяйственного использования;

  - рекреационного назначения;

  - специального назначения;

  - размещения военных объектов.

- Границы территориальных зон устанавливаются с учетом:

- возможности сочетания в пределах одной территориальной зоны различных видов существующего и планируемого использования земельных участков;

- функциональных зон и параметров их планируемого развития, определенных генеральным планом;

- определенных Градостроительным кодексом Российской Федерации территориальных зон;

- сложившейся планировки территории и существующего землепользования;

- планируемых изменений границ земель различных категорий в соответствии с документами территориального планирования и документацией по планировке территории;

- предотвращения возможности причинения вреда объектам капитального строительства, расположенным на смежных земельных участках.

- Границы территориальных зон устанавливаются по:

- линиям магистралей, улиц, проездов, разделяющим транспортные потоки противоположных направлений;

- красным линиям;

- границам земельных участков;

- границе населенного пункта в пределах муниципального образования;

- естественным границам природных объектов;

- иным границам.

- Границы территориальных зон должны отвечать требованию принадлежности каждого земельного участка только к одной территориальной зоне.

- На карте градостроительного зонирования в обязательном порядке отображаются границы зон с особыми условиями использования территорий, границы территорий объектов культурного наследия. Границы зон с особыми условиями использования территорий и объектов культурного наследия, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации, могут не совпадать с границами территориальных зон.

- Правила  включают в себя градостроительные регламенты территориальных зон и регламенты использования территории с особыми условиями.

## Статья 2. Кодировка территориальных зон

В правилах землепользования и застройки принята следующая структура и кодировка территориальных зон:

| Типы зон | Кодировка | Виды зон |
| --- | --- | --- |
| Жилые зоны | Ж-1 | Зона малоэтажной жилой застройки; |
| Общественно-деловые зоны | О-1 | Зона объектов общественно-делового назначения; |
| Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур | П-2 | Зона предприятий IV класса опасности с СЗЗ 100 м.; |
|  | П-3 | Зона предприятий V класса опасности c СЗЗ 100 м; |
|  | И | Зона инженерной инфраструктуры; |
|  | Т-1 | Зона объектов транспортной инфраструктуры; |
|  | Т-2 | Зона улично – дорожной сети; |
| Зоны сельскохозяйственного использования | СХ-4 СХ-3 | Зона объектов сельскохозяйственного назначения V класса опасности с СЗЗ 50 м; Зона объектов сельскохозяйственного назначения IV класса опасности с СЗЗ 100м |
| Рекреационные зоны | Р-1 | Зона природного ландшафта; |
|  | Р-2 | Зона отдыха общепоселкового значения; |
|  | Р-3 | Зона санитарно-защитных посадок; |
|  | Р-4 | Зона объектов спортивного назначения; |
|  | Р-5 | Зона объектов туристско-реакционного назначения |
| Зоны специального назначения | Сп-1 | Зона ритуального назначения; |
|  | Сп-3 | Зона ритуального назначения - закрытые кладбища |

# ЧАСТЬ III. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ

## Статья 1. Градостроительные регламенты территориальных зон

- Градостроительным регламентом определяется правовой режим земельных участков, равно как всего, что находится над и под поверхностью земельных участков и используется в процессе их застройки и последующей эксплуатации объектов капитального строительства.

- Использование земельных участков, на которые действие градостроительных регламентов не распространяется или для которых градостроительные регламенты не устанавливаются, определяется уполномоченными органами местного самоуправления в соответствии с федеральными законами.

- Действие градостроительных регламентов не распространяется на земельные участки:

- в границах территорий памятников и ансамблей, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, а также в границах территорий памятников или ансамблей, которые являются вновь выявленными объектами культурного наследия и решения о режиме содержания, параметрах реставрации, консервации, воссоздания, ремонта и приспособлении которых принимаются в порядке, установленном законодательством Российской Федерации об охране объектов культурного наследия; в границах охранных зон памятников и ансамблей, относящихся к объектам культурного наследия;

- в границах особо охраняемых природных территорий, решения по использованию которых принимаются вне системы градостроительного зонирования согласно законодательству об особо охраняемых природных территориях;

- в границах территорий общего пользования;

- предназначенные для размещения линейных объектов и (или) занятые линейными объектами.

- Градостроительные регламенты не устанавливаются для земель лесного фонда, земель, покрытых поверхностными водами, земель запаса, земель особо охраняемых природных территорий (за исключением земель лечебно-оздоровительных местностей и курортов), сельскохозяйственных угодий в составе земель сельскохозяйственного назначения, земельных участков, расположенных в границах особых экономических зон.

- В градостроительном регламенте в отношении земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных в пределах соответствующей территориальной зоны указываются:

- виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства;

- предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства;

- ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации.

- Земельные участки или объекты капитального строительства, виды разрешенного использования, предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры и предельные параметры которых не соответствуют градостроительному регламенту, могут использоваться без установления срока приведения их в соответствие с градостроительным регламентом, за исключением случаев, если использование таких земельных участков и объектов капитального строительства опасно для жизни или здоровья человека, для окружающей среды, объектов культурного наследия.

- Реконструкция указанных  в части 9 настоящей статьи объектов капитального строительства может осуществляться только  путём приведения таких объектов в соответствие с градостроительным регламентом или путём уменьшения несоответствия предельным параметрам разрешённого строительства, реконструкции. Изменение видов разрешённого использования указанных земельных участков и объектов капитального строительства может осуществляться путём приведения их в соответствие с видами разрешённого использования земельных участков и объектов капитального строительства, установленными градостроительными регламентами.

- В случае, если использование указанных в части 9 настоящей статьи земельных участков и объектов капитального строительства продолжается и опасно для жизни или здоровья человека, для окружающей среды, объектов культурного наследия, в соответствие с федеральными законами может быть наложен запрет на использование таких земельных участков и объектов, указанных в части 9 настоящей статьи.

- Разрешённое использование земельных участков и объектов капитального строительства может быть следующих видов:

- основные виды разрешённого использования;

- условно разрешённые виды использования;

- вспомогательные виды разрешённого использования.

- Основные виды разрешённого использования недвижимости – те, которые при условии соблюдения строительных норм и стандартов безопасности, правил пожарной безопасности, иных обязательных требований не могут быть запрещены.

- Вспомогательные виды разрешённого использования – допустимые только в качестве дополнительных видов по отношении к основным видам разрешённого использования и условно разрешённым видам использования и осуществляемые совместно с ними.

- Условно разрешённые виды использования недвижимости – виды деятельности, которые могут вызвать конфликты с соседями, и поэтому требуются специальные дополнительные процедуры согласования для их разрешения.

- Максимальное количество этажей зданий, строений, сооружений, максимальный процент застройки земельного участка определяется в соответствии действующими техническими регламентами и региональными нормативами градостроительного проектирования, если в настоящих Правилах не установлено иное.

## Статья 2. Жилые зоны

### Ж-1.  Зона малоэтажной жилой застройки.

- Зона выделена для обеспечения правовых условий строительства и реконструкции объектов капитального строительства на территориях застроенных, либо подлежащих застройке преимущественно индивидуальными жилыми домами и сопутствующими видами использования - объектами социально-культурного и бытового назначения.

| № | Вид и код разрешенного использования | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- |
| Основные виды разрешённого использования |
| 1. | Индивидуальные жилые дома 2.1 Размещение жилого дома (отдельно стоящего здания количеством надземных этажей не более чем три, высотой не более двадцати метров, которое состоит из комнат и помещений вспомогательного использования, предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в таком здании, не предназначенного для раздела на самостоятельные объекты недвижимости); выращивание сельскохозяйственных культур; размещение индивидуальных гаражей и хозяйственных построек. | Минимальный размер земельных участков – 600 кв. м.; Максимальный размер земельных участков – 5000 кв.м. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений: Минимальный отступ зданий, строений, сооружений от передней границы участка -5 м.; Минимальный отступ зданий, строений, сооружений от боковой границы участка -3 м.; Минимальный отступ зданий, строений, сооружений от задней границы участка -3 м. Предельные параметры зданий, строений, сооружений: Максимальная высота (до конька крыши)- 15 м.; максимальная высота стен здания-12 м.; максимальная высота вспомогательных объектов капитального строительства-10 м. Расстояния от площадок для сушки белья не нормируются, расстояния от площадок для мусоросборников до физкультурных площадок, площадок для игр детей и отдыха взрослых следует принимать не менее 20 м, а от площадок для хозяйственных целей до наиболее удаленного входа в жилое здание – не более 100 м для домов с мусоропроводами и 50 м для домов без мусоропроводов. Максимальное количество этажей – 3 Максимальный процент застройки - 30% |
|  | Личное подсобное хозяйство 2.2 Размещение жилого дома, указанного в описании вида разрешенного использования с кодом 2.1; производство сельскохозяйственной продукции; размещение гаража и иных вспомогательных сооружений; содержание сельскохозяйственных животных | Минимальный размер земельных участков – 600 кв.м.; Максимальный размер земельных участков – 10000 кв.м.. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений: Минимальный отступ зданий, строений, сооружений от передней границы участка -5 м.; Минимальный отступ зданий, строений, сооружений от боковой границы участка -3 м.; Минимальный отступ зданий, строений, сооружений от задней границы участка -3 м. Сараи для скота и птицы следует предусматривать на расстоянии от окон жилых помещений дома с учетом санитарно-гигиенических требований, но не менее, м: одиночные или двойные – не менее 10 м, до 8 блоков – не менее 25 м, свыше 8 до 30 блоков – не менее 50 м. Предельные параметры зданий, строений, сооружений: Максимальная высота (до конька крыши)- 15 м.; максимальная высота стен здания-12 м.; максимальная высота вспомогательных объектов капитального строительства-10 м. Максимальное количество этажей – 3 Максимальный процент застройки - 30% |
|  | Блокированная жилая застройка 2.3 Размещение жилого дома, имеющего одну или несколько общих стен с соседними жилыми домами (количеством этажей не более чем три, при общем количестве совмещенных домов не более десяти и каждый из которых предназначен для проживания одной семьи, имеет общую стену (общие стены) без проемов с соседним домом или соседними домами, расположен на отдельном земельном участке и имеет выход на территорию общего пользования (жилые дома блокированной застройки); разведение декоративных и плодовых деревьев, овощных и ягодных культур; размещение индивидуальных гаражей и иных вспомогательных сооружений; обустройство спортивных и детских площадок, площадок для | Минимальный размер земельных участков – 1200 кв.м.; Максимальный размер земельных участков – 10000 кв.м. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений: Минимальный отступ зданий, строений, сооружений от передней границы участка -5 м.; Минимальный отступ зданий, строений, сооружений от боковой границы участка -3 м.; Минимальный отступ зданий, строений, сооружений от задней границы участка -3 м. Предельные параметры зданий, строений, сооружений: Максимальная высота (до конька крыши)- 15 м.; максимальная высота стен здания-12 м.; максимальная высота вспомогательных объектов капитального строительства-10 м. Максимальное количество этажей – 3 Максимальный процент застройки – 50 %. |
|  | Огородничество 13.1 Осуществление отдыха и (или) выращивания гражданами для собственных нужд сельскохозяйственных культур; размещение хозяйственных построек, не являющихся объектами недвижимости, предназначенных для хранения инвентаря и урожая сельскохозяйственных культур | Размеры земельных участков: минимальный – 100 кв.м.; - максимальный – 3000 кв.м.. |
| 1. | Общежития 3.2.4 Размещение зданий, предназначенных для размещения общежитий, предназначенных для проживания граждан на время их работы, службы или обучения, за исключением зданий, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования с кодом 4.7 | Предельные размеры земельного участка: минимальная площадь- 500 кв. м.; максимальная площадь-3000 кв. м. ; минимальная ширина вдоль фронта улиц – 10 м. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений: Минимальный отступ зданий, строений, сооружений от передней границы участка -5 м.; Минимальный отступ зданий, строений, сооружений от боковой границы участка -3 м.; Минимальный отступ зданий, строений, сооружений от задней границы участка -3 м. Предельные параметры зданий, строений, сооружений: Максимальная высота (до конька крыши)- 20 м.; максимальная высота стен здания-15 м.; максимальная высота вспомогательных объектов капитального строительства-10 м. Максимальный процент застройки – 40% Максимальное количество этажей – 3. |
| 1. | Административно-деловые, офисные здания 4.1. Размещение объектов капитального строительства с целью: размещения объектов управленческой деятельности, не связанной с государственным или муниципальным управлением и оказанием услуг, а также с целью обеспечения совершения сделок, не требующих передачи товара в момент их совершения между организациями, в том числе биржевая деятельность (за исключением банковской и страховой деятельности) | Предельные размеры земельного участка: минимальная площадь- 500 кв. м.; максимальная площадь-3000 кв. м. ; минимальная ширина вдоль фронта улиц – 10 м. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений: Минимальный отступ зданий, строений, сооружений от передней границы участка -5 м.; Минимальный отступ зданий, строений, сооружений от боковой границы участка -3 м.; Минимальный отступ зданий, строений, сооружений от задней границы участка -3 м. Предельные параметры зданий, строений, сооружений: Максимальная высота (до конька крыши)- 20 м.; максимальная высота стен здания-15 м.; максимальная высота вспомогательных объектов капитального строительства-10 м.Максимальный процент застройки – 80% |
| 7 | Объекты культуры и искусства 3.6 Размещение зданий и сооружений, предназначенных для размещения объектов культуры. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.6.1-3.6.3 | Предельные размеры земельного участка: минимальная площадь- 500 кв. м.; максимальная площадь-3000 кв. м. ; минимальная ширина вдоль фронта улиц – 10 м. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений: Минимальный отступ зданий, строений, сооружений от передней границы участка -5 м.; Минимальный отступ зданий, строений, сооружений от боковой границы участка -3 м.; Минимальный отступ зданий, строений, сооружений от задней границы участка -3 м. Предельные параметры зданий, строений, сооружений: Максимальная высота (до конька крыши)- 20 м.; максимальная высота стен здания-15 м.; максимальная высота вспомогательных объектов капитального строительства-10 м. Максимальный процент застройки – 80% |
| 8 | Объекты детского дошкольного воспитания 3.5.1 Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для просвещения, дошкольного, начального и среднего общего образования (детские ясли, детские сады, школы, лицеи, гимназии, художественные, музыкальные школы, образовательные кружки и иные организации, осуществляющие деятельность по воспитанию, образованию и просвещению, в том числе зданий, спортивных сооружений, предназначенных для занятия обучающихся физической культурой и спортом) | Предельные размеры земельного участка: минимальная площадь- 700 кв. м.; максимальная площадь-10000 кв. м. ; минимальная ширина вдоль фронта улиц – 25 м. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений: Минимальный отступ зданий, строений, сооружений от передней границы участка -25 м.; Минимальный отступ зданий, строений, сооружений от боковой границы участка -10 м.; Минимальный отступ зданий, строений, сооружений от задней границы участка -10 м. Предельные параметры зданий, строений, сооружений: Максимальная высота (до конька крыши)- 15 м.; максимальная высота стен здания-12 м.; максимальная высота вспомогательных объектов капитального строительства-10 м. Максимальный процент застройки – 40%. Площадь озеленения территории объекта дошкольного воспитания должна составлять не менее 50% |
| 22 | Амбулаторно-поликлинические учреждения, ФАП 3.4.1. Размещение объектов учреждения, капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам амбулаторно-поликлинической медицинской помощи (поликлиники, фельдшерские пункты, пункты здравоохранения, центры матери и ребенка, диагностические центры, молочные кухни, станции донорства крови, клинические лаборатории | Предельные размеры земельного участка: минимальная площадь- 500 кв. м.; максимальная площадь-3000 кв. м. ; минимальная ширина вдоль фронта улиц – 10 м. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений: Минимальный отступ зданий, строений, сооружений от передней границы участка -5 м.; Минимальный отступ зданий, строений, сооружений от боковой границы участка -3 м.; Минимальный отступ зданий, строений, сооружений от задней границы участка -3 м. Предельные параметры зданий, строений, сооружений: Максимальная высота (до конька крыши)- 20 м.; максимальная высота стен здания-15 м.; максимальная высота вспомогательных объектов капитального строительства-10 м. Максимальный процент застройки – 80% |
|  | Аптеки 3.4. Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам медицинской помощи. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.4.1 - 3.4.2 | Предельные размеры земельного участка: минимальная площадь- 500 кв. м.; максимальная площадь-3000 кв. м. ; минимальная ширина вдоль фронта улиц – 10 м. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений: Минимальный отступ зданий, строений, сооружений от передней границы участка -5 м.; Минимальный отступ зданий, строений, сооружений от боковой границы участка -3 м.; Минимальный отступ зданий, строений, сооружений от задней границы участка -3 м. Предельные параметры зданий, строений, сооружений: Максимальная высота (до конька крыши)- 20 м.; максимальная высота стен здания-15 м.; максимальная высота вспомогательных объектов капитального строительства-10 м. Аптеки могут размещаться в отдельно стоящих малоэтажных зданиях, быть встроенными и встроенно-пристроенными к первым этажам многоэтажных и общественных зданий. Максимальный процент застройки – 90% |
|  | Объекты бытового и коммунального обслуживания населения 3.3. Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания населению или организациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные, химчистки, похоронные бюро) | Предельные размеры земельного участка: минимальная площадь- 500 кв. м.; максимальная площадь-3000 кв. м. ; минимальная ширина вдоль фронта улиц – 10 м. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений: Минимальный отступ зданий, строений, сооружений от передней границы участка -5 м.; Минимальный отступ зданий, строений, сооружений от боковой границы участка -3 м.; Минимальный отступ зданий, строений, сооружений от задней границы участка -3 м. Предельные параметры зданий, строений, сооружений: Максимальная высота (до конька крыши)- 20 м.; максимальная высота стен здания-15 м.; максимальная высота вспомогательных объектов капитального строительства-10 м. Максимальный процент застройки – 80% |
|  | Объекты общественного питания 4.6 Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары) | Предельные размеры земельного участка: минимальная площадь- 500 кв. м.; максимальная площадь-3000 кв. м. ; минимальная ширина вдоль фронта улиц – 10 м. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений: Минимальный отступ зданий, строений, сооружений от передней границы участка -5 м.; Минимальный отступ зданий, строений, сооружений от боковой границы участка -3 м.; Минимальный отступ зданий, строений, сооружений от задней границы участка -3 м. Предельные параметры зданий, строений, сооружений: Максимальная высота (до конька крыши)- 20 м.; максимальная высота стен здания-15 м.; максимальная высота вспомогательных объектов капитального строительства-10 м. Максимальный процент застройки – 80%. |
|  | Объекты розничной и мелкооптовой торговли 4.3 Размещение объектов капитального строительства, сооружений, предназначенных для организации постоянной или временной торговли (ярмарка, рынок, базар), с учетом того, что каждое из торговых мест не располагает торговой площадью более 200 кв. м; размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей сотрудников и посетителей рынка. | Предельные размеры земельного участка: минимальная площадь- 500 кв. м.; максимальная площадь-3000 кв. м. ; минимальная ширина вдоль фронта улиц – 10 м. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений: Минимальный отступ зданий, строений, сооружений от передней границы участка -5 м.; Минимальный отступ зданий, строений, сооружений от боковой границы участка -3 м.; Минимальный отступ зданий, строений, сооружений от задней границы участка -3 м. Предельные параметры зданий, строений, сооружений: Максимальная высота (до конька крыши)- 20 м.; максимальная высота стен здания-15 м.; максимальная высота вспомогательных объектов капитального строительства-10 м. Максимальный процент застройки – 80% |
|  | Физкультурно-оздоровительные сооружения Размещение спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, физкультурно-оздоровительных комплексов в зданиях и сооружениях | Предельные размеры земельного участка: минимальная площадь- 500 кв. м.; максимальная площадь-15000 кв. м. ; минимальная ширина вдоль фронта улиц – 10 м. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений: Минимальный отступ зданий, строений, сооружений от передней границы участка -5 м.; Минимальный отступ зданий, строений, сооружений от боковой границы участка -3 м.; Минимальный отступ зданий, строений, сооружений от задней границы участка -3 м. Предельные параметры зданий, строений, сооружений: Максимальная высота (до конька крыши)- 20 м.; максимальная высота стен здания-15 м.; максимальная высота вспомогательных объектов капитального строительства-10 м. Максимальный процент застройки – 80 % |
|  | Гаражи и автостоянки 2.1 Размещение индивидуальных гаражей и хозяйственных построек | Предельные размеры земельного участка: минимальная площадь- 500 кв. м.; максимальная площадь-3000 кв. м. ; минимальная ширина вдоль фронта улиц – 10 м. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений: Минимальный отступ зданий, строений, сооружений от передней границы участка -5 м.; Минимальный отступ зданий, строений, сооружений от боковой границы участка -3 м.; Минимальный отступ зданий, строений, сооружений от задней границы участка -3 м. Предельные параметры зданий, строений, сооружений: Максимальная высота (до конька крыши)- 20 м.; максимальная высота стен здания-15 м.; максимальная высота вспомогательных объектов капитального строительства-10 м. Максимальный процент застройки – 80% |
|  | Объекты инженерно-технического обеспечения 3.1.1 Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега | Предельные размеры земельного участка: минимальная площадь- 500 кв. м.; максимальная площадь-3000 кв. м. ; минимальная ширина вдоль фронта улиц – 10 м. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений: Минимальный отступ зданий, строений, сооружений от передней границы участка -5 м.; Минимальный отступ зданий, строений, сооружений от боковой границы участка -3 м.; Минимальный отступ зданий, строений, сооружений от задней границы участка -3 м. Предельные параметры зданий, строений, сооружений: Максимальная высота (до конька крыши)- 20 м.; максимальная высота стен здания-15 м.; максимальная высота вспомогательных объектов капитального строительства-10 м. Максимальный процент застройки – 80 % |
|  | Объекты пожарной охраны 8.3. Размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и поддержания в готовности органов внутренних дел, Росгвардии и спасательных служб, в которых существует военизированная служба; размещение объектов гражданской обороны, за исключением объектов гражданской обороны, являющихся частями производственных зданий | Предельные размеры земельного участка: минимальная площадь- 500 кв. м.; максимальная площадь-15000 кв. м. ; минимальная ширина вдоль фронта улиц – 10 м. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений: Минимальный отступ зданий, строений, сооружений от передней границы участка -5 м.; Минимальный отступ зданий, строений, сооружений от боковой границы участка -3 м.; Минимальный отступ зданий, строений, сооружений от задней границы участка -3 м. Предельные параметры зданий, строений, сооружений: Максимальная высота (до конька крыши)- 25 м.; максимальная высота стен здания-20 м.; максимальная высота вспомогательных объектов капитального строительства-12 м. Максимальный процент застройки – 60% |
| Вспомогательные виды разрешённого использования |
|  | Хозяйственные постройки 13.2 Осуществление отдыха и (или) выращивания гражданами для собственных нужд сельскохозяйственных культур; размещение для собственных нужд садового дома, жилого дома, указанного в описании вида разрешенного использования с кодом 2.1, хозяйственных построек и гаражей | Предельные размеры земельного участка: минимальная площадь- 600 кв. м.; максимальная площадь-2000 кв. м. ; минимальная ширина вдоль фронта улиц – 20 м. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений: Минимальный отступ зданий, строений, сооружений от передней границы участка -5 м.; Минимальный отступ зданий, строений, сооружений от боковой границы участка -3 м.; Минимальный отступ зданий, строений, сооружений от задней границыучастка -3 м. Сараи для скота и птицы следует предусматривать на расстоянии от окон жилых помещений дома с учетом санитарно-гигиенических требований, но не менее, м: одиночные или двойные – не менее 10 м, до 8 блоков – не менее 25 м, свыше 8 до 30 блоков – не менее 50 м. Предельные параметры зданий, строений, сооружений: Максимальная высота (до конька крыши)- 10 м.; максимальная высота стен здания-7 м.; максимальная высота вспомогательных объектов капитального строительства-5 м. Максимальный процент застройки – 80 % |
|  | Бани 3.3 Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания населению или организациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные, химчистки, похоронные бюро) |  |
|  | Площадки для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста 2.5. Обустройство спортивных и детских площадок, площадок для отдыха; | Удельные размеры площадок 0,7 м.кв/чел. Расстояние от окон жилых и общественных зданий – не менее 12 м. |
|  | Площадки для отдыха взрослого населения 5.0. Обустройство мест для занятия спортом, физической культурой, пешими или верховыми прогулками, отдыха и туризма, наблюдения за природой, пикников, охоты, рыбалки и иной деятельности; создание и уход за городскими лесами, скверами, прудами, озерами, водохранилищами, пляжами, а также обустройство мест отдыха в них. | Удельные размеры площадок 0,1 м.кв/чел. Расстояние от окон жилых и общественных зданий – не менее 10 м |
|  | Площадки для хозяйственных целей 13.0. Земельные участки, являющиеся имуществом общего пользования и предназначенные для общего использования правообладателями земельных участков, расположенных в границах территории ведения гражданами садоводства или огородничества для собственных нужд, и (или) для размещения объектов капитального строительства, относящихся к имуществу общего пользования | Удельные размеры площадок 0,3 м.кв/чел. Расстояние от площадок для мусоросборников до окон жилых и общественных зданий – не менее 20 м. |
|  | Спортивные площадки 5.1.3 Размещение площадок для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе (физкультурные площадки, беговые дорожки, поля для спортивной игры) | Удельные размеры площадок 2 м.кв/чел. Расстояние от окон жилых и общественных зданий – 10-40 м в зависимости от шумовых характеристик. |
|  | Автостоянки гостевые 7.2.1 Размещение автомобильных дорог за пределами населенных пунктов и технически связанных с ними сооружений, придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств; | Предельные размеры земельного участка: минимальная площадь- 500 кв. м.; максимальная площадь-3000 кв. м. ; минимальная ширина вдоль фронта улиц – 10 м. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений: Минимальный отступ зданий, строений, сооружений от передней границы участка -5 м.; Минимальный отступ зданий, строений, сооружений от боковой границы участка -3 м.; Минимальный отступ зданий, строений, сооружений от задней границы участка -3 м. Предельные параметры зданий, строений, сооружений: Максимальная высота (до конька крыши)- 20 м.; максимальная высота стен здания-15 м.; максимальная высота вспомогательных объектов капитального строительства-10 м. Максимальный процент застройки – 80% |
| Условно разрешённые виды использования |
|  | Предприятия автосервиса 4.9.1.3 Размещение автомобильных моек, а также размещение магазинов сопутствующей торговли 4.9.1.4 Размещение мастерских, предназначенных для ремонта и обслуживания автомобилей, и прочих объектов дорожного сервиса, а также размещение магазинов сопутствующей торговли | Предельные размеры земельного участка: минимальная площадь- 500 кв. м.; максимальная площадь-3000 кв. м. ; минимальная ширина вдоль фронта улиц – 10 м. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений: Минимальный отступ зданий, строений, сооружений от передней границы участка -5 м.; Минимальный отступ зданий, строений, сооружений от боковой границы участка -3 м.; Минимальный отступ зданий, строений, сооружений от задней границы участка -3 м. Предельные параметры зданий, строений, сооружений: Максимальная высота (до конька крыши)- 20 м.; максимальная высота стен здания-15 м.; максимальная высота вспомогательных объектов капитального строительства-8 м. Максимальный процент застройки – 80% |
|  | Промышленные предприятия и коммунально-складские организации 3.1 Размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.1.1-3.1.2 | Предельные размеры земельного участка: минимальная площадь- 500 кв. м.; максимальная площадь-3000 кв. м. ; минимальная ширина вдоль фронта улиц – 10 м. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений: Минимальный отступ зданий, строений, сооружений от передней границы участка -5 м.; Минимальный отступ зданий, строений, сооружений от боковой границы участка -3 м.; Минимальный отступ зданий, строений, сооружений от задней границы участка -3 м. Предельные параметры зданий, строений, сооружений: Максимальная высота (до конька крыши)- 20 м.; максимальная высота стен здания-15 м.; максимальная высота вспомогательных объектов капитального строительства-10 м. На территории общественно-деловой застройки допускается размещать только промышленные предприятия и коммунально-складские организации не выше IV-V класса опасности с обязательным соблюдением режима санитарно-защитных зон. Максимальный процент застройки – 80% |
|  | Объекты, связанные с обслуживанием предприятий 6.9. Размещение сооружений, имеющих назначение по временному хранению, распределению и перевалке грузов (за исключением хранения стратегических запасов), не являющихся частями производственных комплексов, на которых был создан груз: промышленные базы, склады, погрузочные терминалы и доки, нефтехранилища и нефтеналивные станции, газовые хранилища и обслуживающие их газоконденсатные и газоперекачивающие станции, элеваторы и продовольственные склады, за исключением железнодорожных перевалочных складов |  |

Ограничения на размещение встроено-пристроенных объектов общественного назначения в жилых домах устанавливаются региональными нормативами градостроительного проектирования Приморского края, а также, не допускается размещать:

1)	специализированные магазины химических и других товаров, эксплуатация которых может вести к загрязнению территории и воздуха жилой застройки; магазины с наличием в них взрывопожароопасных веществ и материалов; магазины по продаже синтетических ковровых изделий, автозапчастей, шин и автомобильных масел;

2)	специализированные рыбные магазины; склады любого назначения, в том числе оптовой (или мелкооптовой) торговли;

3)	все предприятия, а также магазины с режимом функционирования после 23 ч предприятия бытового обслуживания, в которых применяются легковоспламеняющиеся вещества (кроме парикмахерских и мастерских по ремонту часов общей площадью до 300 м2); бани и сауны (кроме индивидуальных саун в квартирах);

4)	предприятия питания и досуга с числом мест более 50, общей площадью более 250 м2 и с музыкальным сопровождением;

На придомовых территориях допускается устройство газонов, клумб и палисадов с ограждением не более 0,5 м в высоту.

Изменение фасадов объекта и цветового решения в том числе, для строительства которого требуется разрешение на строительство, осуществляется по согласованию с органами архитектуры

  - при отсутствии централизованной канализации расстояние от туалета до стен соседнего дома необходимо принимать не менее 12 м, до источника – водоснабжения (колодца) – не менее 25 м.

2)   В сельских населенных пунктах размещаемые в пределах жилой зоны группы сараев должны содержать не более 30 блоков каждая.     Сараи для скота и птицы следует предусматривать на расстоянии от окон жилых помещений дома с учетом санитарно-гигиенических  требований, но не менее, м: одиночные или двойные – не менее 10 м, до 8 блоков – не менее 25 м, свыше 8 до 30 блоков – не менее 50 м.

На территории участка жилой застройки допускается размещение в нижних этажах жилого дома встроенно-пристроенных нежилых объектов при условии, если предусматриваются:

- обособленные от жилой территории входы для посетителей;

- обособленные подъезды и площадки для парковки автомобилей, обслуживающих   встроенный объект;

- самостоятельные шахты для вентиляции;

-отделение нежилых помещений от жилых противопожарными, звукоизолирующими  перекрытиями и перегородками;

- индивидуальные системы инженерного обеспечения встроенных помещений (при технической необходимости).

Размещение детских дошкольных учреждений в первых этажах жилых домов требует дополнительно обеспечения нормативных показателей: освещенности, инсоляции, площади и кубатуры помещений, высоты основных помещений не менее 3 метров в чистоте и организации прогулочных площадок на расстоянии от входа в помещение детского сада не более чем 30 м, а от окон жилого дома – не менее 15 м.

Расстояния между жилыми, жилыми и общественными зданиями следует принимать на основе расчетов инсоляции и согласно противопожарным требованиям.

Участок, отводимый для размещения жилых зданий, должен:

- находиться за пределами территории промышленно-коммунальных, санитарно-защитных зон предприятий, сооружений и иных объектов, первого пояса зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения;

- соответствовать требованиям, предъявляемым к содержанию потенциально опасных для человека химических и биологических веществ, биологических и микробиологических организмов в почве, качеству атмосферного воздуха, уровню ионизирующего излучения, физических факторов (шум, инфразвук, вибрация, электромагнитные поля) в соответствии с санитарным законодательством Российской Федерации.

- предусматривать возможность организации придомовой территории с четким функциональным зонированием и размещением площадок отдыха, игровых, спортивных, хозяйственных площадок, гостевых стоянок автотранспорта, зеленых насаждений.

Расстояния между жилыми, жилыми и общественными, а также производственными зданиями следует принимать в соответствии с гигиеническими требованиями к инсоляции и солнцезащите помещений жилых и общественных зданий и территорий.

Места для размещения стоянок или гаражей для автомобилей, должны соответствовать гигиеническим требованиям к санитарно-защитным зонам и санитарной классификации предприятий, сооружений и иных объектов.

Площадки перед подъездами домов, проездные и пешеходные дорожки должны иметь твердые покрытия. При устройстве твердых покрытий должна быть предусмотрена возможность свободного стока талых и ливневых вод.

Со стороны селитебной территории необходимо предусмотреть полосу древесно-кустарниковых насаждений шириной не менее 50 м, а при ширине зоны до 100 м – не менее 20 м.

Ограничения застройки по высоте определяются с учетом сохранения композиционно-видовой планировки населенного пункта и сложившегося силуэта застройки.

Не допускается содержание животных в жилых помещениях, на территории домовладения, границы которого непосредственно прилегают к общественным местам (детским садам, школам, паркам, лечебным учреждениям и др.).

Допускается блокировка хозяйственных построек на смежных приусадебных участках по взаимному согласию домовладельцев, а также блокировка хозяйственных построек к основному строению.

Предприятия обслуживания, разрешенные “по праву застройки”, размещаются в первых этажах выходящих на улицы жилых домов или пристраиваются к ним при условии, что загрузка предприятий и входы для посетителей располагаются со стороны улицы.

Вспомогательные строения, за исключением гаражей, размещать со стороны улицы не допускается.

Участки детских дошкольных ограничений не должны примыкать непосредственно к магистральным улицам.

Расстояния между жилыми, жилыми и общественными, производственными  зданиями следует принимать в соответствии с гигиеническими требованиями к инсоляции и солнцезащите жилых и общественных зданий и территорий, в том числе с нормами освещенности, а также в соответствии с техническими регламентами и сводами правил (для всех зданий).

Отводимый под строительство жилого здания земельный участок должен предусматривать возможность организации придомовой территории с четким функциональным зонированием и размещением площадок отдыха, игровых, спортивных, хозяйственных площадок, гостевых стоянок автотранспорта, зеленых насаждений.

На земельных участках должны быть предусмотрены подъезды и проходы к каждому зданию. Места для размещения стоянок или гаражей для автомобилей, должны соответствовать гигиеническим требованиям к санитарно-защитным зонам и санитарной классификации предприятий, сооружений и иных объектов;

На придомовых территориях запрещается производить слив топлива и масел

Площадь застройки сблокированных сараев не должна превышать 800 м2. Расстояния между  группами  сараев  следует  принимать  в  соответствии  с  2.5.  Расстояния  от  одно-, двухквартирных  жилых  домов  и  хозяйственных  построек  (сараев,  гаражей,  бань)  на придомовом (приквартирном) земельном участке до жилых домов и хозяйственных построек на соседних земельных участках следует принимать в соответствии с  приказом МЧС России от 24.04.2013  No288  «Об  утверждении  свода  правил  СП4.13130  «Системы  противопожарной защиты. Требования к объемнопланировочным и конструктивным решениям».

Расстояния от сараев для скота и птицы до шахтных колодцев должно быть не менее 50 м. Колодцы должны располагаться выше по потоку грунтовых вод.

Допускается  пристройка  хозяйственного  сарая,  автостоянки,  бани,  теплицы  к  индивидуальному жилому дому с соблюдением требований санитарных, зооветеринарных и  противопожарных норм. Постройки  для  содержания  скота  и  птицы  допускается  пристраивать  только  к  индивидуальным  жилым  домам  при  изоляции  от  жилых  комнат  не  менее  чем  тремя подсобными  помещениями;  при  этом  помещения  для  скота  и  птицы  должны  иметь изолированный наружный вход, расположенный не ближе 7 м от входа в дом.

Для жителей многоквартирных домов хозяйственные постройки для скота выделяются за  пределами  жилой  территории;  при  многоквартирных  домах  допускается  устройство встроенных или отдельно стоящих коллективных подземных хранилищ сельскохозяйственных продуктов, площадь которых определяется заданием на проектирование.

Условия и  порядок  размещения  пасек  (ульев)  определяется  в  соответствии  с требованиями земельного законодательства, ветеринарно-санитарными  требованиями,  а  для  пасек  (ульев),  располагаемых  на  лесных  участках,

–в соответствии с Лесным кодексом Российской Федерации.

Территории пасек размещают на расстоянии, м, не менее:

-500 –от  шоссейных  и  железных  дорог,  пилорам,  высоковольтных  линий электропередач;

-1000 –от животноводческих и птицеводческих сооружений;

-5000 –от  предприятий  кондитерской  и  химической  промышленности, аэродромов,  военных  полигонов,  радиолокационных,  радио-и  телевещательных  станций  и прочих источников микроволновых излучений.

Кочевые пасеки размещаются на расстоянии не менее 1500 м одна от другой и не менее 3000 м от стационарных пасек.

Пасеки (ульи) на территории населенных пунктов размещается на расстоянии не менее 10 м от границ соседнего земельного участка и не менее 50 м от жилых помещений. Территория пасеки (ульев) должна иметь сплошное ограждение высотой не менее 2 м и находиться на окраине жилой зоны.

Размещение ульев на земельных  участках на расстоянии менее 10 м от границы соседнего земельного участка допускается:

-при размещении ульев на высоте не менее 2 м;

-с отделением их зданием, строением, сооружением, густым кустарником высотой не менее 2 м.

Пасеки  (ульи)  следует  размещать  на  расстоянии  от  учреждений  здравоохранения, образования, детских учреждений, учреждений культуры, других общественных мест, дорог и скотопрогонов, обеспечивающем безопасность людей и животных, но не менее 250 м.

Расстояния от пасек  (ульев)  до объектов жилого  и общественного  назначения могут устанавливаться органами местного самоуправления исходя из местных условий.

## Статья 3. Общественно-деловые зоны

### О-1.  Зона объектов общественно-делового назначения;

- Зона выделена для обеспечения разрешительно-правовых условий и процедур формирования узловых центров населенных пунктов с преимущественным спектром административных, общественных, культурных и обслуживающих видов недвижимости, разрешенного строительства и реконструкции объектов капитального строительства, связанных с удовлетворением периодических и эпизодических потребностей населения при ограничении жилых функций. Особенностью зоны является сочетание различных объектов, связанных с обслуживанием технологических процессов транспортного узла (пассажиров и грузов).

- Здания в общественно-деловой зоне следует размещать с отступом от красных линий. Размещение зданий по красной линии допускается в условиях реконструкции сложившейся застройки при соответствующем обосновании.

| № | Вид и код разрешенного использования | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- |
| Основные виды разрешённого использования |
| 6 | Административно-деловые учреждения 4.0. Размещение объектов капитального строительства в целях извлечения прибыли на основании торговой, банковской и иной предпринимательской деятельности. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования, предусмотренных кодами 4.1-4.10 | Предельные размеры земельного участка: минимальная площадь- 500 кв. м.; максимальная площадь-3000 кв. м. ; минимальная ширина вдоль фронта улиц – 10 м. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений: Минимальный отступ зданий, строений, сооружений от передней границы участка -5 м.; Минимальный отступ зданий, строений, сооружений от боковой границы участка -3 м.; Минимальный отступ зданий, строений, сооружений от задней границы участка -3 м. Предельные параметры зданий, строений, сооружений: Максимальная высота (до конька крыши)- 20 м.; максимальная высота стен здания-15 м.; максимальная высота вспомогательных объектов капитального строительства-10 м. Максимальный процент застройки – 80% |
| 7 | Здания кредитно-финансовых организаций 4.5. Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения организаций, оказывающих банковские и страховые услуги | Предельные размеры земельного участка: минимальная площадь- 500 кв. м.; максимальная площадь-3000 кв. м. ; минимальная ширина вдоль фронта улиц – 10 м. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений: Минимальный отступ зданий, строений, сооружений от передней границы участка -5 м.; Минимальный отступ зданий, строений, сооружений от боковой границы участка -3 м.; Минимальный отступ зданий, строений, сооружений от задней границы участка -3 м. Предельные параметры зданий, строений, сооружений: Максимальная высота (до конька крыши)- 20 м.; максимальная высота стен здания-15 м.; максимальная высота вспомогательных объектов капитального строительства-10 м. Максимальный процент застройки – 80% |
|  | Отделения связи, почтовые отделения 3.2.3. Размещение зданий, предназначенных для размещения пунктов оказания услуг почтовой, телеграфной, междугородней и международной телефонной связи | Предельные размеры земельного участка: минимальная площадь- 500 кв. м.; максимальная площадь-3000 кв. м. ; минимальная ширина вдоль фронта улиц – 10 м. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений: Минимальный отступ зданий, строений, сооружений от передней границы участка -5 м.; Минимальный отступ зданий, строений, сооружений от боковой границы участка -3 м.; Минимальный отступ зданий, строений, сооружений от задней границы участка -3 м. Предельные параметры зданий, строений, сооружений: Максимальная высота (до конька крыши)- 20 м.; максимальная высота стен здания-15 м.; максимальная высота вспомогательных объектов капитального строительства-10 м. Максимальный процент застройки – 80% |
|  | Объекты культуры и искусства 3.6 Размещение зданий и сооружений, предназначенных для размещения объектов культуры. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.6.1-3.6.3 | Предельные размеры земельного участка: минимальная площадь- 500 кв. м.; максимальная площадь-3000 кв. м. ; минимальная ширина вдоль фронта улиц – 10 м. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений: Минимальный отступ зданий, строений, сооружений от передней границы участка -5 м.; Минимальный отступ зданий, строений, сооружений от боковой границы участка -3 м.; Минимальный отступ зданий, строений, сооружений от задней границы участка -3 м. Предельные параметры зданий, строений, сооружений: Максимальная высота (до конька крыши)- 20 м.; максимальная высота стен здания-15 м.; максимальная высота вспомогательных объектов капитального строительства-10 м. Максимальный процент застройки – 80% |
|  | Клубы многоцелевого и специализированного назначения 4.8.1 Размещение зданий и сооружений, предназначенных для организации развлекательных мероприятий, путешествий, для размещения дискотек и танцевальных площадок, ночных клубов, аквапарков, боулинга, аттракционов и т. п., игровых автоматов (кроме игрового оборудования, используемого для проведения азартных игр), игровых площадок | Предельные размеры земельного участка: минимальная площадь- 500 кв. м.; максимальная площадь-3000 кв. м. ; минимальная ширина вдоль фронта улиц – 10 м. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений: Минимальный отступ зданий, строений, сооружений от передней границы участка -5 м.; Минимальный отступ зданий, строений, сооружений от боковой границы участка -3 м.; Минимальный отступ зданий, строений, сооружений от задней границы участка -3 м. Предельные параметры зданий, строений, сооружений: Максимальная высота (до конька крыши)- 20 м.; максимальная высота стен здания-15 м.; максимальная высота вспомогательных объектов капитального строительства-10 м. Максимальный процент застройки – 80% |
| 13 | Объекты детского дошкольного воспитания 3.5.1 Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для просвещения, дошкольного, начального и среднего общего образования (детские ясли, детские сады, школы, лицеи, гимназии, художественные, музыкальные школы, образовательные кружки и иные организации, осуществляющие деятельность по воспитанию, образованию и просвещению, в том числе зданий, спортивных сооружений, предназначенных для занятия обучающихся физической культурой и спортом) | Предельные размеры земельного участка: минимальная площадь- 700 кв. м.; максимальная площадь-10000 кв. м. ; минимальная ширина вдоль фронта улиц – 25 м. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений: Минимальный отступ зданий, строений, сооружений от передней границы участка -25 м.; Минимальный отступ зданий, строений, сооружений от боковой границы участка -10 м.; Минимальный отступ зданий, строений, сооружений от задней границы участка -10 м. Предельные параметры зданий, строений, сооружений: Максимальная высота (до конька крыши)- 15 м.; максимальная высота стен здания-12 м.; максимальная высота вспомогательных объектов капитального строительства-10 м. Максимальный процент застройки – 40%. Площадь озеленения территории объекта дошкольного воспитания должна составлять не менее 50% |
| 14 | Объекты начального и среднего общего образования 3.5.1 Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для просвещения, дошкольного, начального и среднего общего образования (детские ясли, детские сады, школы, лицеи, гимназии, художественные, музыкальные школы, образовательные кружки и иные организации, осуществляющие деятельность по воспитанию, образованию и просвещению, в том числе зданий, спортивных сооружений, предназначенных для занятия обучающихся физической культурой и | Предельные размеры земельного участка: минимальная площадь- 1700 кв. м.; максимальная площадь-20000 кв. м. ; минимальная ширина вдоль фронта улиц – 30 м. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений: Минимальный отступ зданий, строений, сооружений от передней границы участка -25 м.; Минимальный отступ зданий, строений, сооружений от боковой границы участка -10 м.; Минимальный отступ зданий, строений, сооружений от задней границы участка -10 м. Предельные параметры зданий, строений, сооружений: Максимальная высота (до конька крыши)- 15 м.; максимальная высота стен здания-12 м.; максимальная высота вспомогательных объектов капитального строительства-10 м. Максимальный процент застройки – 40%. Площадь озеленения территории объекта дошкольного воспитания должна составлять не менее 50% |
| 17 | Объекты дополнительного образования детей 3.5 Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для воспитания, образования и просвещения. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.5.1 - 3.5.2 | Предельные размеры земельного участка: минимальная площадь- 700 кв. м.; максимальная площадь-10000 кв. м. ; минимальная ширина вдоль фронта улиц – 10м. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений: Минимальный отступ зданий, строений, сооружений от передней границы участка -5 м.; Минимальный отступ зданий, строений, сооружений от боковой границы участка -3 м.; Минимальный отступ зданий, строений, сооружений от задней границы участка -3 м. Предельные параметры зданий, строений, сооружений: Максимальная высота (до конька крыши)- 12 м.; максимальная высота стен здания-10 м.; максимальная высота вспомогательных объектов капитального строительства-10 м. Максимальный процент застройки – 40%. |
| 22 | Амбулаторно-поликлинические учреждения, ФАП 3.4.1. Размещение объектов учреждения, капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам амбулаторно-поликлинической медицинской помощи (поликлиники, фельдшерские пункты, пункты здравоохранения, центры матери и ребенка, диагностические центры, молочные кухни, станции донорства крови, клинические лаборатории | Предельные размеры земельного участка: минимальная площадь- 500 кв. м.; максимальная площадь-3000 кв. м. ; минимальная ширина вдоль фронта улиц – 10 м. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений: Минимальный отступ зданий, строений, сооружений от передней границы участка -5 м.; Минимальный отступ зданий, строений, сооружений от боковой границы участка -3 м.; Минимальный отступ зданий, строений, сооружений от задней границы участка -3 м. Предельные параметры зданий, строений, сооружений: Максимальная высота (до конька крыши)- 20 м.; максимальная высота стен здания-15 м.; максимальная высота вспомогательных объектов капитального строительства-10 м. Максимальный процент застройки – 80% |
|  | Объекты социальной защиты населения 3.2.2 Размещение зданий, предназначенных для служб психологической и бесплатной юридической помощи, социальных, пенсионных и иных служб (службы занятости населения, пункты питания малоимущих граждан), в которых осуществляется прием граждан по вопросам оказания социальной помощи и назначения социальных или пенсионных выплат, а также для размещения общественных некоммерческих организаций: некоммерческих фондов, благотворительных организаций, клубов по интересам | Предельные размеры земельного участка: минимальная площадь- 500 кв. м.; максимальная площадь-3000 кв. м. ; минимальная ширина вдоль фронта улиц – 10 м. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений: Минимальный отступ зданий, строений, сооружений от передней границы участка -5 м.; Минимальный отступ зданий, строений, сооружений от боковой границы участка -3 м.; Минимальный отступ зданий, строений, сооружений от задней границы участка -3 м. Предельные параметры зданий, строений, сооружений: Максимальная высота (до конька крыши)- 20 м.; максимальная высота стен здания-15 м.; максимальная высота вспомогательных объектов капитального строительства-10 м. Максимальный процент застройки – 80% |
|  | Аптеки 3.4. Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам медицинской помощи. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.4.1 - 3.4.2 | Предельные размеры земельного участка: минимальная площадь- 500 кв. м.; максимальная площадь-3000 кв. м. ; минимальная ширина вдоль фронта улиц – 10 м. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений: Минимальный отступ зданий, строений, сооружений от передней границы участка -5 м.; Минимальный отступ зданий, строений, сооружений от боковой границы участка -3 м.; Минимальный отступ зданий, строений, сооружений от задней границы участка -3 м. Предельные параметры зданий, строений, сооружений: Максимальная высота (до конька крыши)- 20 м.; максимальная высота стен здания-15 м.; максимальная высота вспомогательных объектов капитального строительства-10 м. Аптеки могут размещаться в отдельно стоящих малоэтажных зданиях, быть встроенными и встроенно-пристроенными к первым этажам многоэтажных и общественных зданий. Максимальный процент застройки – 90% |
|  | Объекты бытового обслуживания населения 3.3 Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания населению или организациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные, химчистки, похоронные бюро | Предельные размеры земельного участка: минимальная площадь- 500 кв. м.; максимальная площадь-3000 кв. м. ; минимальная ширина вдоль фронта улиц – 10 м. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений: Минимальный отступ зданий, строений, сооружений от передней границы участка -5 м.; Минимальный отступ зданий, строений, сооружений от боковой границы участка -3 м.; Минимальный отступ зданий, строений, сооружений от задней границы участка -3 м. Предельные параметры зданий, строений, сооружений: Максимальная высота (до конька крыши)- 20 м.; максимальная высота стен здания-15 м.; максимальная высота вспомогательных объектов капитального строительства-10 м. Максимальный процент застройки – 80% |
|  | Гостиницы 4.7. Размещение гостиниц, а также иных зданий, используемых с целью извлечения предпринимательской выгоды из предоставления жилого помещения для временного проживания в них | Предельные размеры земельного участка: минимальная площадь- 500 кв. м.; максимальная площадь-3000 кв. м. ; минимальная ширина вдоль фронта улиц – 10 м. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений: Минимальный отступ зданий, строений, сооружений от передней границы участка -5 м.; Минимальный отступ зданий, строений, сооружений от боковой границы участка -3 м.; Минимальный отступ зданий, строений, сооружений от задней границы участка -3 м. Предельные параметры зданий, строений, сооружений: Максимальная высота (до конька крыши)- 20 м.; максимальная высота стен здания-15 м.; максимальная высота вспомогательных объектов капитального строительства-12 м. Максимальное количество этажей – 5 Максимальный процент застройки – 30% |
|  | Объекты общественного питания 4.6 Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары) | Предельные размеры земельного участка: минимальная площадь- 500 кв. м.; максимальная площадь-3000 кв. м. ; минимальная ширина вдоль фронта улиц – 10 м. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений: Минимальный отступ зданий, строений, сооружений от передней границы участка -5 м.; Минимальный отступ зданий, строений, сооружений от боковой границы участка -3 м.; Минимальный отступ зданий, строений, сооружений от задней границы участка -3 м. Предельные параметры зданий, строений, сооружений: Максимальная высота (до конька крыши)- 20 м.; максимальная высота стен здания-15 м.; максимальная высота вспомогательных объектов капитального строительства-10 м. Максимальный процент застройки – 80%. |
|  | Объекты розничной торговли 4.3 Размещение объектов капитального строительства, сооружений, предназначенных для организации постоянной или временной торговли (ярмарка, рынок, базар), с учетом того, что каждое из торговых мест не располагает торговой площадью более 200 кв. м; размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей сотрудников и посетителей рынка. | Предельные размеры земельного участка: минимальная площадь- 500 кв. м.; максимальная площадь-3000 кв. м. ; минимальная ширина вдоль фронта улиц – 10 м. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений: Минимальный отступ зданий, строений, сооружений от передней границы участка -5 м.; Минимальный отступ зданий, строений, сооружений от боковой границы участка -3 м.; Минимальный отступ зданий, строений, сооружений от задней границы участка -3 м. Предельные параметры зданий, строений, сооружений: Максимальная высота (до конька крыши)- 20 м.; максимальная высота стен здания-15 м.; максимальная высота вспомогательных объектов капитального строительства-10 м. Максимальный процент застройки – 80% |
|  | Объекты оптовой и мелкооптовой торговли 4.4. Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м | Предельные размеры земельного участка: минимальная площадь- 500 кв. м.; максимальная площадь-3000 кв. м. ; минимальная ширина вдоль фронта улиц – 10 м. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений: Минимальный отступ зданий, строений, сооружений от передней границы участка -5 м.; Минимальный отступ зданий, строений, сооружений от боковой границы участка -3 м.; Минимальный отступ зданий, строений, сооружений от задней границы участка -3 м. Предельные параметры зданий, строений, сооружений: Максимальная высота (до конька крыши)- 20 м.; максимальная высота стен здания-15 м.; максимальная высота вспомогательных объектов капитального строительства-10 м. Максимальный процент застройки – 80% |
|  | Рынки 4.3. Размещение объектов капитального строительства, сооружений, предназначенных для организации постоянной или временной торговли (ярмарка, рынок, базар), с учетом того, что каждое из торговых мест не располагает торговой площадью более 200 кв. м; размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей сотрудников и посетителей рынка | Предельные размеры земельного участка: минимальная площадь- 500 кв. м.; максимальная площадь-3000 кв. м. ; минимальная ширина вдоль фронта улиц – 10 м. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений: Минимальный отступ зданий, строений, сооружений от передней границы участка -5 м.; Минимальный отступ зданий, строений, сооружений от боковой границы участка -3 м.; Минимальный отступ зданий, строений, сооружений от задней границы участка -3 м. Предельные параметры зданий, строений, сооружений: Максимальная высота (до конька крыши)- 20 м.; максимальная высота стен здания-15 м.; максимальная высота вспомогательных объектов капитального строительства-10 м. Максимальный процент застройки – 80% Площадь торговых мест рынка должна составлять не более 70% от его общей площади; Площадь складских помещений должна составлять не менее 15% общей площади розничного рынка. Площадь подсобных и иных помещений должна составлять в целом не менее 15% общей площади розничных рынков. При расчете предельной площади торговых мест в общую площадь рынка не включаются площади стоянок для размещения автотранспортных средств. |
|  | Спортивно-зрелищные сооружения 5.1.1 Размещение спортивно-зрелищных зданий и сооружений, имеющих специальные места для зрителей от 500 мест (стадионов, дворцов спорта, ледовых дворцов, ипподромов) | Предельные размеры земельного участка: минимальная площадь- 500 кв. м.; максимальная площадь-15000 кв. м. ; минимальная ширина вдоль фронта улиц – 10 м. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений: Минимальный отступ зданий, строений, сооружений от передней границы участка -5 м.; Минимальный отступ зданий, строений, сооружений от боковой границы участка -3 м.; Минимальный отступ зданий, строений, сооружений от задней границы участка -3 м. Предельные параметры зданий, строений, сооружений: Максимальная высота (до конька крыши)- 20 м.; максимальная высота стен здания-15 м.; максимальная высота вспомогательных объектов капитального строительства-10 м. Максимальный процент застройки – 60 % |
|  | Физкультурно-оздоровительные сооружения 5.1.2. Размещение спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, физкультурно-оздоровительных комплексов в зданиях и сооружениях | Предельные размеры земельного участка: минимальная площадь- 500 кв. м.; максимальная площадь-15000 кв. м. ; минимальная ширина вдоль фронта улиц – 10 м. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений: Минимальный отступ зданий, строений, сооружений от передней границы участка -5 м.; Минимальный отступ зданий, строений, сооружений от боковой границы участка -3 м.; Минимальный отступ зданий, строений, сооружений от задней границы участка -3 м. Предельные параметры зданий, строений, сооружений: Максимальная высота (до конька крыши)- 20 м.; максимальная высота стен здания-15 м.; максимальная высота вспомогательных объектов капитального строительства-10 м. Максимальный процент застройки – 80 % |
|  | Автостоянки 4.9.1. Размещение зданий и сооружений дорожного сервиса. | Предельные размеры земельного участка: минимальная площадь- 500 кв. м.; максимальная площадь-3000 кв. м. ; минимальная ширина вдоль фронта улиц – 10 м. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений: Минимальный отступ зданий, строений, сооружений от передней границы участка -5 м.; Минимальный отступ зданий, строений, сооружений от боковой границы участка -3 м.; Минимальный отступ зданий, строений, сооружений от задней границы участка -3 м. Предельные параметры зданий, строений, сооружений: Максимальная высота (до конька крыши)- 20 м.; максимальная высота стен здания-15 м.; максимальная высота вспомогательных объектов капитального строительства-10 м. Максимальный процент застройки – 80% |
|  | Объекты инженерно-технического обеспечения 3.1.1 Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега) | Предельные размеры земельного участка: минимальная площадь- 500 кв. м.; максимальная площадь-3000 кв. м. ; минимальная ширина вдоль фронта улиц – 10 м. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений: Минимальный отступ зданий, строений, сооружений от передней границы участка -5 м.; Минимальный отступ зданий, строений, сооружений от боковой границы участка -3 м.; Минимальный отступ зданий, строений, сооружений от задней границыучастка -3 м. Предельные параметры зданий, строений, сооружений: Максимальная высота (до конька крыши)- 20 м.; максимальная высота стен здания-15 м.; максимальная высота вспомогательных объектов капитального строительства-10 м. Максимальный процент застройки – 80 % |
|  | Культовые здания 3.7. Размещение зданий и сооружений религиозного использования. 3.7.1. Размещение зданий и сооружений, предназначенных для совершения религиозных обрядов и церемоний (в том числе церкви, соборы, храмы, часовни, мечети, молельные дома, синагоги) | Предельные размеры земельного участка: минимальная площадь- 500 кв. м.; максимальная площадь-3000 кв. м. ; минимальная ширина вдоль фронта улиц – 10 м. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений: Минимальный отступ зданий, строений, сооружений от передней границы участка -5 м.; Минимальный отступ зданий, строений, сооружений от боковой границы участка -3 м.; Минимальный отступ зданий, строений, сооружений от задней границы участка -3 м. Предельные параметры зданий, строений, сооружений: Максимальная высота (до конька крыши)- 20 м.; максимальная высота стен здания-15 м.; максимальная высота вспомогательных объектов капитального строительства-10 м. Максимальный процент застройки – 80% |
| 4 | Общежития 3.2.4 . Размещение зданий, предназначенных для размещения общежитий, предназначенных для проживания граждан на время их работы, службы или обучения, за исключением зданий, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования с кодом 4.7 | Предельные размеры земельного участка: минимальная площадь- 500 кв. м.; максимальная площадь-3000 кв. м. ; минимальная ширина вдоль фронта улиц – 10 м. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений: Минимальный отступ зданий, строений, сооружений от передней границы участка -5 м.; Минимальный отступ зданий, строений, сооружений от боковой границы участка -3 м.; Минимальный отступ зданий, строений, сооружений от задней границы участка -3 м. Предельные параметры зданий, строений, сооружений: Максимальная высота (до конька крыши)- 20 м.; максимальная высота стен здания-15 м.; максимальная высота вспомогательных объектов капитального строительства-10 м. Максимальный процент застройки – 40% Максимальное количество этажей – 3. |
|  | Объекты пожарной охраны 8.3. Размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и поддержания в готовности органов внутренних дел, Росгвардии и спасательных служб, в которых существует военизированная служба; размещение объектов гражданской обороны, за исключением объектов гражданской обороны, являющихся частями производственных зданий | Предельные размеры земельного участка: минимальная площадь- 500 кв. м.; максимальная площадь-15000 кв. м. ; минимальная ширина вдоль фронта улиц – 10 м. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений: Минимальный отступ зданий, строений, сооружений от передней границы участка -5 м.; Минимальный отступ зданий, строений, сооружений от боковой границы участка -3 м.; Минимальный отступ зданий, строений, сооружений от задней границы участка -3 м. Предельные параметры зданий, строений, сооружений: Максимальная высота (до конька крыши)- 25 м.; максимальная высота стен здания-20 м.; максимальная высота вспомогательных объектов капитального строительства-12 м. Максимальный процент застройки – 60% |
| Вспомогательные виды разрешённого использования |
|  | Площадки для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста Размещение зданий и сооружений, предназначенных для организации развлекательных мероприятий, путешествий, для размещения дискотек и танцевальных площадок, ночных клубов, аквапарков, боулинга, аттракционов и т. п., игровых автоматов (кроме игрового оборудования, используемого для проведения азартных игр), игровых площадок | Удельные размеры площадок 0,7 м.кв/чел. Расстояние от окон жилых и общественных зданий – не менее 12 м |
|  | Площадки для отдыха взрослого населения 5.0. Обустройство мест для занятия спортом, физической культурой, пешими или верховыми прогулками, отдыха и туризма, наблюдения за природой, пикников, охоты, рыбалки и иной деятельности; создание и уход за городскими лесами, скверами, прудами, озерами, водохранилищами, пляжами, а также обустройство мест отдыха в них. | Удельные размеры площадок 0,1 м.кв/чел. Расстояние от окон жилых и общественных зданий – не менее 10 м |
|  | Площадки для хозяйственных целей 13.0. Земельные участки, являющиеся имуществом общего пользования и предназначенные для общего использования правообладателями земельных участков, расположенных в границах территории ведения гражданами садоводства или огородничества для собственных нужд, и (или) для размещения объектов капитального строительства, относящихся к имуществу общего пользования | Удельные размеры площадок 0,3 м.кв/чел. Расстояние от площадок для мусоросборников до окон жилых и общественных зданий – не менее 20 м. |
|  | Спортивные площадки Размещение площадок для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе (физкультурные площадки, беговые дорожки, поля для спортивной игры) | Удельные размеры площадок 2 м.кв/чел. Расстояние от окон жилых и общественных зданий – 10-40 м в зависимости от шумовых характеристик. |
|  | Зелёные насаждения 12.0.2 Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения, различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как составные части благоустройства территории, общественных туалетов | Удельный вес озелененных территорий различного назначения в пределах застройки (уровень озелененности территории застройки) должен быть не менее 40%, а в границах территории жилого района не менее 25%, включая суммарную площадь озелененной территории микрорайона (квартала). Открытые пространства озелененных территорий включают от общего баланса территории 65-75% зеленых насаждений. |
|  | Автостоянки гостевые 4.9.1. Размещение зданий и сооружений дорожного сервиса | Предельные размеры земельного участка: минимальная площадь- 500 кв. м.; максимальная площадь-3000 кв. м. ; минимальная ширина вдоль фронта улиц – 10 м. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений: Минимальный отступ зданий, строений, сооружений от передней границы участка -5 м.; Минимальный отступ зданий, строений, сооружений от боковой границы участка -3 м.; Минимальный отступ зданий, строений, сооружений от задней границы участка -3 м. Предельные параметры зданий, строений, сооружений: Максимальная высота (до конька крыши)- 20 м.; максимальная высота стен здания-15 м.; максимальная высота вспомогательных объектов капитального строительства-10 м. Максимальный процент застройки – 80% |
| Условно разрешённые виды разрешённого использования |
| 1. | Предприятия автосервиса 4.9.1.3 Размещение автомобильных моек, а также размещение магазинов сопутствующей торговли 4.9.1.4 Размещение мастерских, предназначенных для ремонта и обслуживания автомобилей, и прочих объектов дорожного сервиса, а также размещение магазинов сопутствующей торговли | Предельные размеры земельного участка: минимальная площадь- 500 кв. м.; максимальная площадь-3000 кв. м. ; минимальная ширина вдоль фронта улиц – 10 м. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений: Минимальный отступ зданий, строений, сооружений от передней границы участка -5 м.; Минимальный отступ зданий, строений, сооружений от боковой границы участка -3 м.; Минимальный отступ зданий, строений, сооружений от задней границы участка -3 м. Предельные параметры зданий, строений, сооружений: Максимальная высота (до конька крыши)- 20 м.; максимальная высота стен здания-15 м.; максимальная высота вспомогательных объектов капитального строительства-8 м. Максимальный процент застройки – 80% |
| 2. | Промышленные предприятия и коммунально-складские организации 3.1. Размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.1.1-3.1.2 | Предельные размеры земельного участка: минимальная площадь- 500 кв. м.; максимальная площадь-3000 кв. м. ; минимальная ширина вдоль фронта улиц – 10 м. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений: Минимальный отступ зданий, строений, сооружений от передней границы участка -5 м.; Минимальный отступ зданий, строений, сооружений от боковой границы участка -3 м.; Минимальный отступ зданий, строений, сооружений от задней границы участка -3 м. Предельные параметры зданий, строений, сооружений: Максимальная высота (до конька крыши)- 15 м.; максимальная высота стен здания-10 м.; максимальная высота вспомогательных объектов капитального строительства-8 м. На территории общественно-деловой застройки допускается размещать только промышленные предприятия и коммунально-складские организации не выше IV-V класса опасности с обязательным соблюдением режима санитарно-защитных зон. Максимальный процент застройки – 80% |
| 3. | Объекты, связанные с обслуживанием предприятий 6.9. Размещение сооружений, имеющих назначение по временному хранению, распределению и перевалке грузов (за исключением хранения стратегических запасов), не являющихся частями производственных комплексов, на которых был создан груз: промышленные базы, склады, погрузочные терминалы и доки, нефтехранилища и нефтеналивные станции, газовые хранилища и обслуживающие их газоконденсатные и газоперекачивающие станции, элеваторы и продовольственные склады, за исключением железнодорожных перевалочных складов |  |

Предельные размеры земельных участков, равно как и отступы объектов капитального строительства от границ земельных участков и красных линий застройки определяются проектами планировки территории.

С каждого машиноместа обязательно должен быть предусмотрен беспрепятственный свободный выезд на проезжую часть ближайшей улицы.

Стоянка автотраспортиа посетителей может быть построена на территории общего пользования с соблюдением условий: 1) не причиняет существенного неудобства жителям, не мешает проходу проезду; 2)земельный участок на котором планируется строительство является смежным участком, на котором расположен объект, для которого строиться данная стоянка.

Амбулатории,  фельдшерско-акушерские  пункты  и  аптеки  следует  размещать  в  каждом населенном пункте, независимо от его величины. В случае невозможности проектирования данных объектов  в  отдельном  здании  возможно  их  совмещение  с  медицинскими  пунктами  при общеобразовательных  организациях.  При  этом  следует  проектировать  отдельный  вход  в медицинский пункт.

Здания дошкольных образовательных организаций должны размещаться в зоне жилой застройки,  за  пределами  санитарно-защитных  зон  предприятий,  сооружений  и  иных объектов,  санитарных  разрывов,  гаражей,  автостоянок,  автомагистралей,  объектов железнодорожного транспорта, маршрутов взлета и посадки воздушного транспорта.

При  размещении  зданий  дошкольных  образовательных  организаций  должны соблюдаться санитарные разрывы от жилых и общественных зданий для обеспечения нормативных  уровней  инсоляции  и  естественного  освещения  помещений  и  игровых площадок.

Организации дополнительного образования (дома детского творчества, станции юных техников,  юных  натуралистов,  юных  туристов,  детско-юношеские  спортивные общеобразовательные  организации,  детские  общеобразовательные  организации искусств,  музыкальные,  художественные,  хореографические  общеобразовательные организации) следует размещать на территории населенных пунктов, приближая их к местам жительства и учебы, как правило, в составе общественных центров в увязке с сетью общественного пассажирского транспорта.

Предприятия  торговли,  общественного  питания  и  бытового  обслуживания  следует размещать на территории населенного пункта, приближая их к местам жительства и работы, как правило, в составе общественных центров в увязке с сетью общественного пассажирского транспорта.

Розничные  рынки  следует  проектировать  на  самостоятельном  земельном  участке  с соблюдением  санитарных  и  гигиенических  требований  по  согласованию  с территориальными органами Роспотребнадзора. Не допускается размещение земельного участка  для  проектирования  рынков  на  дворовой  территории  жилых  зданий,  на заболоченных  местах  с  высоким  уровнем  стояния  грунтовых  вод,  вблизи  свалок, свиноводческих,  животноводческих  комплексов,  предприятий  по  переработке  кожи, кости и других мест возможного загрязнения.

Культовые  здания  и  сооружения  (храмовые  комплексы)  следует  размещать  на селитебных территориях, а также в пригородных зонах.

Приходские  храмы  проектируются  в  населенных  пунктах.  Кладбищенские  храмы располагаются на территории кладбищ.

Радиусы доступности храмовых комплексов принимаются

–в сельских поселениях –30 мин..

Примечание.  При  количестве  группы  православного  населения  менее  50  человек  храмы рекомендуется предусматривать на группу населенных пунктов с транспортной доступностью в пределах 2 ч.

Размеры земельных участков приходских храмовых комплексов, включающих основные здания и сооружения богослужебного и вспомогательного назначения, рекомендуется принимать из расчета 7 кв. м площади участка на единицу вместимости храма.

Храмовые здания и сооружения следует размещать, как правило, с отступом от красной линии не менее 3 м

Требование в части максимальной высоты, установленные настоящими Правилами, не распространяются  на  антенны,  вентиляционные  и  дымовые  трубы,  шпили,  аттики  и балюстрады (ограждения), выходы на кровлю максимальной площадью 6 м2 и высотой 2,5 м, а также остекленные световые фонари, максимальной высотой 2,5 м, суммарная площадь которых не превышает 25 % площади кровли.

Приобъектные автостоянки следует размещать за пределами пешеходного движения и на расстоянии не более 100 м от объектов общественно-деловой зоны.

Расстояния  между  остановками  общественного  пассажирского  транспорта  в общественно-деловой зоне не должны превышать 250 м.

Длина  пешеходного  перехода  из  любой  точки  общественно-деловой  зоны  до остановки общественного пассажирского транспорта не должна превышать 250 м;

до ближайшей автостоянки для парковки автомобилей -100 м; до общественного туалета -150 м.

Радиусы обслуживания в сельских поселениях принимаются:

-дошкольных  организаций

–500  м,  для  сельских  районов  допускается  радиус пешеходной доступности до 1 км;

-общеобразовательных учреждений:

-для учащихся I ступени обучения

–не более 2 км пешеходной и не более 15 мин (в одну сторону) транспортной доступности;

-для учащихся II и III ступеней обучения

–не более 4 км пешеходной и не более 30 мин (в одну сторону) транспортной доступности. Предельный радиус обслуживания обучающихся II

-III ступеней не должен превышать 15 км;

Примечание:  Транспортному  обслуживанию  подлежат  учащиеся,  проживающие  на расстоянии свыше 1 км от школы. Предельный пешеходный подход учащихся к месту сбора специальным  обслуживающим  транспортом не  должен  превышать  500  м.  Остановка  для

транспорта должна иметь твердое покрытие и оборудована навесом, огражденным с трех сторон.

-предприятий торговли, общественного питания и бытового обслуживания –2000 м;

-поликлиник, амбулаторий, фельдшерско-акушерских пунктов и аптек

–не более 30 мин пешеходно-транспортной доступности

## Статья 4. Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур

### П-2. Зона предприятий  IV класса опасности с СЗЗ 100 м.

- Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур предназначены для размещения промышленных, коммунальных и складских объектов, объектов инженерной и транспортной инфраструктур, в том числе сооружений и коммуникаций железнодорожного, автомобильного, речного, морского, воздушного и трубопроводного транспорта, связи, а также для установления санитарно-защитных зон таких объектов в соответствии с требованиями технических регламентов.

- В целях обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности при проектировании функционально-планировочную организацию производственных зон необходимо предусматривать в виде кварталов (в границах красных линий), при этом производственные зоны сельских населенных пунктов не должны быть разделены на обособленные участки железными и автомобильными дорогами общего пользования.

- Зона размещения производственных объектов IV класса опасности выделена для обеспечения правовых условий строительства и реконструкции объектов капитального строительства на территориях застроенных, либо подлежащих застройке промышленными, коммунальными, складскими объектами с размером санитарно-защитной зоны не выше 100 м, а также объектами коммерческого назначения, размещение которых не планируется в иных зонах.

- Границы производственных зон устанавливаются с учетом требуемых санитарно-защитных зон для производственных предприятий.

| № | Вид и код разрешенного использования | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- |
| Основные виды разрешённого использования |
|  | Производственные предприятия и коммунально-складские организации IV класса опасности 6.0 Размещение объектов капитального строительства в целях добычи недр, их переработки, изготовления вещей промышленным способом. Размещение сооружений, имеющих назначение по временному хранению, распределению и перевалке грузов (за исключением хранения стратегических запасов), не являющихся частями производственных комплексов, на которых был создан груз: промышленные базы, склады, погрузочные терминалы и доки, нефтехранилища и нефтеналивные станции, газовые хранилища и обслуживающие их газоконденсатные и газоперекачивающие станции, элеваторы и продовольственные склады, за исключением железнодорожных перевалочных складов | Предельные размеры земельного участка: минимальная площадь- 500 кв. м.; максимальная площадь-30000 кв. м. ; минимальная ширина вдоль фронта улиц – 10 м. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений: Минимальный отступ зданий, строений, сооружений от передней границы участка -5 м.; Минимальный отступ зданий, строений, сооружений от боковой границы участка -3 м.; Минимальный отступ зданий, строений, сооружений от задней границы участка -3 м. Предельные параметры зданий, строений, сооружений: Максимальная высота (до конька крыши)- 12 м.; максимальная высота стен здания-10 м.; максимальная высота вспомогательных объектов капитального строительства-10 м. Максимальный процент застройки – 60% Размер санитарно-защитной зоны: - 100 м – для предприятий IV класса опасности; Не менее 60% площади санитарно-защитной зоны должно быть озеленено. В санитарно-защитных зонах со стороны жилых и общественно-деловых зон необходимо предусматривать полосу древесно-кустарниковых насаждений шириной не менее 20 м. Санитарно-защитная зона или какая-либо ее часть не могут рассматриваться как резервная территория объекта и использоваться для расширения промышленной или жилой территории без соответствующей обоснованной корректировки границ санитарно-защитной зоны. |
| 6 | Административные здания 3.1.2 Размещение зданий, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг | Предельные размеры земельного участка: минимальная площадь- 500 кв. м.; максимальная площадь-3000 кв. м. ; минимальная ширина вдоль фронта улиц – 10 м. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений: Минимальный отступ зданий, строений, сооружений от передней границы участка -5 м.; Минимальный отступ зданий, строений, сооружений от боковой границы участка -3 м.; Минимальный отступ зданий, строений, сооружений от задней границы участка -3 м. Предельные параметры зданий, строений, сооружений: Максимальная высота (до конька крыши)- 20 м.; максимальная высота стен здания-15 м.; максимальная высота вспомогательных объектов капитального строительства-10 м. Максимальный процент застройки – 80% |
|  | Ветлечебницы 3.10 Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания ветеринарных услуг, содержания или разведения животных, не являющихся сельскохозяйственными, под надзором человека. | Предельные размеры земельного участка: минимальная площадь- 500 кв. м.; максимальная площадь-3000 кв. м. ; минимальная ширина вдоль фронта улиц – 10 м. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений: Минимальный отступ зданий, строений, сооружений от передней границы участка -5 м.; Минимальный отступ зданий, строений, сооружений от боковой границы участка -3 м.; Минимальный отступ зданий, строений, сооружений от задней границы участка -3 м. Предельные параметры зданий, строений, сооружений: Максимальная высота (до конька крыши)- 20 м.; максимальная высота стен здания-15 м.; максимальная высота вспомогательных объектов капитального строительства-10 м. Максимальный процент застройки – 80% |
|  | Объекты бытового обслуживания 3.3 Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания населению или организациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные, химчистки, похоронные бюро) | Предельные размеры земельного участка: минимальная площадь- 500 кв. м.; максимальная площадь-3000 кв. м. ; минимальная ширина вдоль фронта улиц – 10 м. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений: Минимальный отступ зданий, строений, сооружений от передней границы участка -5 м.; Минимальный отступ зданий, строений, сооружений от боковой границы участка -3 м.; Минимальный отступ зданий, строений, сооружений от задней границы участка -3 м. Предельные параметры зданий, строений, сооружений: Максимальная высота (до конька крыши)- 20 м.; максимальная высота стен здания-15 м.; максимальная высота вспомогательных объектов капитального строительства-10 м. Максимальный процент застройки – 80% |
|  | Гаражи Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного автотранспорта, используемого в целях осуществления видов деятельности, предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 3.0, 4.0, а также для стоянки и хранения транспортных средств общего пользования, в том числе в депо | Предельные размеры земельного участка: минимальная площадь- 500 кв. м.; максимальная площадь-3000 кв. м. ; минимальная ширина вдоль фронта улиц – 10 м. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений: Минимальный отступ зданий, строений, сооружений от передней границы участка -5 м.; Минимальный отступ зданий, строений, сооружений от боковой границы участка -3 м.; Минимальный отступ зданий, строений, сооружений от задней границы участка -3 м. Предельные параметры зданий, строений, сооружений: Максимальная высота (до конька крыши)- 20 м.; максимальная высота стен здания-15 м.; максимальная высота вспомогательных объектов капитального строительства-10 м. Максимальный процент застройки – 80% |
|  | Автостоянки для хранения ведомственных легковых автомобилей 4.9. Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного автотранспорта, используемого в целях осуществления видов деятельности, предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 3.0, 4.0, а также для стоянки и хранения транспортных средств общего пользования, в том числе в депо | Предельные размеры земельного участка: минимальная площадь- 500 кв. м.; максимальная площадь-3000 кв. м. ; минимальная ширина вдоль фронта улиц – 10 м. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений: Минимальный отступ зданий, строений, сооружений от передней границы участка -5 м.; Минимальный отступ зданий, строений, сооружений от боковой границы участка -3 м.; Минимальный отступ зданий, строений, сооружений от задней границы участка -3 м. Предельные параметры зданий, строений, сооружений: Максимальная высота (до конька крыши)- 20 м.; максимальная высота стен здания-15 м.; максимальная высота вспомогательных объектов капитального строительства-10 м. Максимальный процент застройки – 80% |
|  | Автостоянки для хранения грузовых автомобилей 4.9. Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного автотранспорта, используемого в целях осуществления видов деятельности, предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 3.0, 4.0, а также для стоянки и хранения транспортных средств общего пользования, в том числе в депо | Предельные размеры земельного участка: минимальная площадь- 500 кв. м.; максимальная площадь-3000 кв. м. ; минимальная ширина вдоль фронта улиц – 10 м. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений: Минимальный отступ зданий, строений, сооружений от передней границы участка -5 м.; Минимальный отступ зданий, строений, сооружений от боковой границы участка -3 м.; Минимальный отступ зданий, строений, сооружений от задней границы участка -3 м. Предельные параметры зданий, строений, сооружений: Максимальная высота (до конька крыши)- 20 м.; максимальная высота стен здания-15 м.; максимальная высота вспомогательных объектов капитального строительства-10 м. Максимальный процент застройки – 80% |
|  | Объекты пожарной охраны 8.3. Размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и поддержания в готовности органов внутренних дел, Росгвардии и спасательных служб, в которых существует военизированная служба; размещение объектов гражданской обороны, за исключением объектов гражданской обороны, являющихся частями производственных зданий | Предельные размеры земельного участка: минимальная площадь- 500 кв. м.; максимальная площадь-3000 кв. м. ; минимальная ширина вдоль фронта улиц – 10 м. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений: Минимальный отступ зданий, строений, сооружений от передней границы участка -5 м.; Минимальный отступ зданий, строений, сооружений от боковой границы участка -3 м.; Минимальный отступ зданий, строений, сооружений от задней границы участка -3 м. Предельные параметры зданий, строений, сооружений: Максимальная высота (до конька крыши)- 25 м.; максимальная высота стен здания-20 м.; максимальная высота вспомогательных объектов капитального строительства-12 м. Максимальный процент застройки – 60% |
|  | Объекты автомобильного транспорта 7.2 Размещение зданий и сооружений автомобильного транспорта | Предельные размеры земельного участка: минимальная площадь- 500 кв. м.; максимальная площадь-3000 кв. м. ; минимальная ширина вдоль фронта улиц – 10 м. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений: Минимальный отступ зданий, строений, сооружений от передней границы участка -5 м.; Минимальный отступ зданий, строений, сооружений от боковой границы участка -3 м.; Минимальный отступ зданий, строений, сооружений от задней границы участка -3 м. Предельные параметры зданий, строений, сооружений: Максимальная высота (до конька крыши)- 20 м.; максимальная высота стен здания-15 м.; Максимальный процент застройки – 80% |
|  | Предприятия автосервиса 4.9.1.3 Размещение автомобильных моек, а также размещение магазинов сопутствующей торговли 4.9.1.4 Размещение мастерских, предназначенных для ремонта и обслуживания автомобилей, и прочих объектов дорожного сервиса, а также размещение магазинов сопутствующей торговли |  |
|  | Объекты инженерно-технического обеспечения 3.1.1 Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега) |  |
| Вспомогательные виды разрешённого использования |
|  | Площадки для хозяйственных целей 12.2. Размещение, хранение, захоронение, утилизация, накопление, обработка, обезвреживание отходов производства и потребления, медицинских отходов, биологических отходов, радиоактивных отходов, веществ, разрушающих озоновый слой, а также размещение объектов размещения отходов, захоронения, хранения, обезвреживания таких отходов (скотомогильников, мусоросжигательных и мусороперерабатывающих заводов, полигонов по захоронению и сортировке бытового мусора и отходов, мест сбора вещей для их вторичной переработки) | Удельные размеры площадок 0,3 м.кв/чел. Расстояние от площадок для мусоросборников до окон жилых и общественных зданий – не менее 20 м. |
|  | Зелёные насаждения специального назначения 12.0.2 Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения, различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как составные части благоустройства территории, общественных туалетов | Площадь участков, предназначенных для озеленения в пределах ограды предприятия, следует определять из расчета не менее 3 м2 на одного работающего в наиболее многочисленной смене. |
|  | Здания и сооружения, технологически связанные с основным видом разрешенного использования; 3.0 Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения удовлетворения бытовых, социальных и духовных потребностей человека. | Предельные размеры земельного участка: минимальная площадь- 500 кв. м.; максимальная площадь-3000 кв. м. ; минимальная ширина вдоль фронта улиц – 10 м. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений: Минимальный отступ зданий, строений, сооружений от передней границы участка -5 м.; Минимальный отступ зданий, строений, сооружений от боковой границы участка -3 м.; Минимальный отступ зданий, строений, сооружений от задней границы участка -3 м. Предельные параметры зданий, строений, сооружений: Максимальная высота (до конька крыши)- 20 м.; максимальная высота стен здания-15 м.; максимальная высота вспомогательных объектов капитального строительства-10 м. Максимальный процент застройки – 80% |
|  | Пункты оказания первой медицинской помощи 3.4.1 Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам амбулаторно-поликлинической медицинской помощи (поликлиники, фельдшерские пункты, пункты здравоохранения, центры матери и ребенка, диагностические центры, молочные кухни, станции донорства крови, клинические лаборатории) |  |
| Условно разрешённые виды разрешённого использования |
|  | Объекты общественного питания 4.6 Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары) | Предельные размеры земельного участка: минимальная площадь- 500 кв. м.; максимальная площадь-3000 кв. м. ; минимальная ширина вдоль фронта улиц – 10 м. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений: Минимальный отступ зданий, строений, сооружений от передней границы участка -5 м.; Минимальный отступ зданий, строений, сооружений от боковой границы участка -3 м.; Минимальный отступ зданий, строений, сооружений от задней границы участка -3 м. Предельные параметры зданий, строений, сооружений: Максимальная высота (до конька крыши)- 20 м.; максимальная высота стен здания-15 м.; максимальная высота вспомогательных объектов капитального строительства-12 м. Максимальное количество посадочных мест – 50 Максимальный процент застройки – 80% |
|  | Объекты розничной и мелкооптовой торговли 4.3 Размещение объектов капитального строительства, сооружений, предназначенных для организации постоянной или временной торговли (ярмарка, рынок, базар), с учетом того, что каждое из торговых мест не располагает торговой площадью более 200 кв. м; размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей сотрудников и посетителей рынка. | Предельные размеры земельного участка: минимальная площадь- 500 кв. м.; максимальная площадь-3000 кв. м. ; минимальная ширина вдоль фронта улиц – 10 м. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений: Минимальный отступ зданий, строений, сооружений от передней границы участка -5 м.; Минимальный отступ зданий, строений, сооружений от боковой границы участка -3 м.; Минимальный отступ зданий, строений, сооружений от задней границы участка -3 м. Предельные параметры зданий, строений, сооружений: Максимальная высота (до конька крыши)- 20 м.; максимальная высота стен здания-15 м.; максимальная высота вспомогательных объектов капитального строительства-10м. Максимальный процент застройки – 80% |
|  | Рынки промышленных товаров 4.3. Размещение объектов капитального строительства, сооружений, предназначенных для организации постоянной или временной торговли (ярмарка, рынок, базар), с учетом того, что каждое из торговых мест не располагает торговой площадью более 200 кв. м; размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей сотрудников и посетителей рынка | Предельные размеры земельного участка: минимальная площадь- 500 кв. м.; максимальная площадь-3000 кв. м. ; минимальная ширина вдоль фронта улиц – 10 м. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений: Минимальный отступ зданий, строений, сооружений от передней границы участка -5 м.; Минимальный отступ зданий, строений, сооружений от боковой границы участка -3 м.; Минимальный отступ зданий, строений, сооружений от задней границы участка -3 м. Предельные параметры зданий, строений, сооружений: Максимальная высота (до конька крыши)- 20 м.; максимальная высота стен здания-15 м.; максимальная высота вспомогательных объектов капитального строительства-10 м. Максимальный процент застройки – 80% Площадь торговых мест рынка должна составлять не более 70% от его общей площади; Площадь складских помещений должна составлять не менее 15% общей площади розничного рынка. Площадь подсобных и иных помещений должна составлять в целом не менее 15% общей площади розничных рынков. При расчете предельной площади торговых мест в общую площадь рынка не включаются площади стоянок для размещения автотранспортных средств. На территории производственной зоны допускается размещать рынки только промышленных товаров. |

### П-3. Зона предприятий  V класса опасности c СЗЗ 100 м

- Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур предназначены для размещения промышленных, коммунальных и складских объектов, объектов инженерной и транспортной инфраструктур, в том числе сооружений и коммуникаций железнодорожного, автомобильного, речного, морского, воздушного и трубопроводного транспорта, связи, а также для установления санитарно-защитных зон таких объектов в соответствии с требованиями технических регламентов.

- В целях обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности при проектировании функционально-планировочную организацию производственных зон необходимо предусматривать в виде кварталов (в границах красных линий), при этом производственные зоны сельских населенных пунктов не должны быть разделены на обособленные участки железными и автомобильными дорогами общего пользования.

- Зона размещения производственных объектов V класса опасности выделена для обеспечения правовых условий строительства и реконструкции объектов капитального строительства на территориях застроенных, либо подлежащих застройке промышленными, коммунальными, складскими объектами с размером санитарно-защитной зоны не выше 300 м, а также объектами коммерческого назначения, размещение которых не планируется в иных зонах.

- Границы производственных зон  устанавливаются с учетом требуемых санитарно-защитных зон для производственных предприятий.

| № | Вид и код разрешенного использования | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- |
| Основные виды разрешённого использования |
|  | Производственные предприятия и коммунально-складские организации V класса опасности 6.0. Размещение объектов капитального строительства в целях добычи полезных ископаемых, их переработки, изготовления вещей промышленным способом | Предельные размеры земельного участка: минимальная площадь- 500 кв. м.; максимальная площадь-3000 кв. м. ; минимальная ширина вдоль фронта улиц – 10 м. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений: Минимальный отступ зданий, строений, сооружений от передней границы участка -5 м.; Минимальный отступ зданий, строений, сооружений от боковой границы участка -3 м.; Минимальный отступ зданий, строений, сооружений от задней границы участка -3 м. Предельные параметры зданий, строений, сооружений: Максимальная высота (до конька крыши)- 12 м.; максимальная высота стен здания-10 м.; максимальная высота вспомогательных объектов капитального строительства-10 м. Максимальный процент застройки – 60% Размер санитарно-защитной зоны: - 50 м – для предприятий V класса опасности. Не менее 60% площади санитарно-защитной зоны должно быть озеленено. В санитарно-защитных зонах со стороны жилых и общественно-деловых зон необходимо предусматривать полосу древесно-кустарниковых насаждений шириной не менее 20 м. Санитарно-защитная зона или какая-либо ее часть не могут рассматриваться как резервная территория объекта и использоваться для расширения промышленной или жилой территории без соответствующей обоснованной корректировки границ санитарно-защитной зоны. |
| 6 | Административные здания 3.1.2 Размещение зданий, предназначенных для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением им коммунальных услуг | Предельные размеры земельного участка: минимальная площадь- 500 кв. м.; максимальная площадь-3000 кв. м. ; минимальная ширина вдоль фронта улиц – 10 м. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений: Минимальный отступ зданий, строений, сооружений от передней границы участка -5 м.; Минимальный отступ зданий, строений, сооружений от боковой границы участка -3 м.; Минимальный отступ зданий, строений, сооружений от задней границы участка -3 м. Предельные параметры зданий, строений, сооружений: Максимальная высота (до конька крыши)- 20 м.; максимальная высота стен здания-15 м.; максимальная высота вспомогательных объектов капитального строительства-10 м.Максимальный процент застройки – 80% |
|  | Ветлечебницы 3.10 Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания ветеринарных услуг, содержания или разведения животных, не являющихся сельскохозяйственными, под надзором человека. | Предельные размеры земельного участка: минимальная площадь- 500 кв. м.; максимальная площадь-3000 кв. м. ; минимальная ширина вдоль фронта улиц – 10 м. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений: Минимальный отступ зданий, строений, сооружений от передней границы участка -5 м.; Минимальный отступ зданий, строений, сооружений от боковой границы участка -3 м.; Минимальный отступ зданий, строений, сооружений от задней границы участка -3 м. Предельные параметры зданий, строений, сооружений: Максимальная высота (до конька крыши)- 20 м.; максимальная высота стен здания-15 м.; максимальная высота вспомогательных объектов капитального строительства-10 м. Максимальный процент застройки – 80% |
|  | Объекты бытового обслуживания 3.3 Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания населению или организациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные, химчистки, похоронные бюро | Предельные размеры земельного участка: минимальная площадь- 500 кв. м.; максимальная площадь-3000 кв. м. ; минимальная ширина вдоль фронта улиц – 10 м. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений: Минимальный отступ зданий, строений, сооружений от передней границы участка -5 м.; Минимальный отступ зданий, строений, сооружений от боковой границы участка -3 м.; Минимальный отступ зданий, строений, сооружений от задней границы участка -3 м. Предельные параметры зданий, строений, сооружений: Максимальная высота (до конька крыши)- 20 м.; максимальная высота стен здания-15 м.; максимальная высота вспомогательных объектов капитального строительства-10 м. Максимальный процент застройки – 80% |
|  | Гаражи Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного автотранспорта, используемого в целях осуществления видов деятельности, предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 3.0, 4.0, а также для стоянки и хранения транспортных средств общего пользования, в том числе в депо | Предельные размеры земельного участка: минимальная площадь- 500 кв. м.; максимальная площадь-3000 кв. м. ; минимальная ширина вдоль фронта улиц – 10 м. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений: Минимальный отступ зданий, строений, сооружений от передней границы участка -5 м.; Минимальный отступ зданий, строений, сооружений от боковой границы участка -3 м.; Минимальный отступ зданий, строений, сооружений от задней границы участка -3 м. Предельные параметры зданий, строений, сооружений: Максимальная высота (до конька крыши)- 20 м.; максимальная высота стен здания-15 м.; максимальная высота вспомогательных объектов капитального строительства-10 м. Максимальный процент застройки – 80% |
|  | Автостоянки для хранения ведомственных легковых автомобилей 4.3. Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного автотранспорта, используемого в целях осуществления видов деятельности, предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 3.0, 4.0, а также для стоянки и хранения транспортных средств общего пользования, в том числе в депо | Предельные размеры земельного участка: минимальная площадь- 500 кв. м.; максимальная площадь-3000 кв. м. ; минимальная ширина вдоль фронта улиц – 10 м. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений: Минимальный отступ зданий, строений, сооружений от передней границы участка -5 м.; Минимальный отступ зданий, строений, сооружений от боковой границы участка -3 м.; Минимальный отступ зданий, строений, сооружений от задней границы участка -3 м. Предельные параметры зданий, строений, сооружений: Максимальная высота (до конька крыши)- 20 м.; максимальная высота стен здания-15 м.; максимальная высота вспомогательных объектов капитального строительства-10 м. Максимальный процент застройки – 80% |
|  | Автостоянки для хранения грузовых автомобилей Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного автотранспорта, используемого в целях осуществления видов деятельности, предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 3.0, 4.0, а также для стоянки и хранения транспортных средств общего пользования, в том числе в депо | Предельные размеры земельного участка: минимальная площадь- 500 кв. м.; максимальная площадь-3000 кв. м. ; минимальная ширина вдоль фронта улиц – 10 м. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений: Минимальный отступ зданий, строений, сооружений от передней границы участка -5 м.; Минимальный отступ зданий, строений, сооружений от боковой границы участка -3 м.; Минимальный отступ зданий, строений, сооружений от задней границы участка -3 м. Предельные параметры зданий, строений, сооружений: Максимальная высота (до конька крыши)- 20 м.; максимальная высота стен здания-15 м.; максимальная высота вспомогательных объектов капитального строительства-10 м. Максимальный процент застройки – 80% |
|  | Объекты пожарной охраны 8.3. Размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и поддержания в готовности органов внутренних дел, Росгвардии и спасательных служб, в которых существует военизированная служба; размещение объектов гражданской обороны, за исключением объектов гражданской обороны, являющихся частями производственных зданий | Предельные размеры земельного участка: минимальная площадь- 500 кв. м.; максимальная площадь-3000 кв. м. ; минимальная ширина вдоль фронта улиц – 10 м. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений: Минимальный отступ зданий, строений, сооружений от передней границы участка -5 м.; Минимальный отступ зданий, строений, сооружений от боковой границы участка -3 м.; Минимальный отступ зданий, строений, сооружений от задней границы участка -3 м. Предельные параметры зданий, строений, сооружений: Максимальная высота (до конька крыши)- 25 м.; максимальная высота стен здания-20 м.; максимальная высота вспомогательных объектов капитального строительства-12 м. Максимальный процент застройки – 60% |
|  | Объекты автомобильного транспорта 7.2 Размещение зданий и сооружений автомобильного транспорта | Предельные размеры земельного участка: минимальная площадь- 500 кв. м.; максимальная площадь-3000 кв. м. ; минимальная ширина вдоль фронта улиц – 10 м. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений: Минимальный отступ зданий, строений, сооружений от передней границы участка -5 м.; Минимальный отступ зданий, строений, сооружений от боковой границы участка -3 м.; Минимальный отступ зданий, строений, сооружений от задней границы участка -3 м. Предельные параметры зданий, строений, сооружений: Максимальная высота (до конька крыши)- 20 м.; максимальная высота стен здания-15 м.; максимальная высота вспомогательных объектов капитального строительства-10 м. Максимальный процент застройки – 80% |
|  | Предприятия автосервиса 4.9.1.3 Размещение автомобильных моек, а также размещение магазинов сопутствующей торговли 4.9.1.4 Размещение мастерских, предназначенных для ремонта и обслуживания автомобилей, и прочих объектов дорожного сервиса, а также размещение магазинов сопутствующей торговли |  |
|  | Объекты инженерно-технического обеспечения 3.1.1 Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега) |  |
| Вспомогательные виды разрешённого использования |
|  | Площадки для хозяйственных целей Временное хранение, распределение и перевалка грузов (за исключением хранения стратегических запасов) на открытом воздухе | Удельные размеры площадок 0,3 м.кв/чел. Расстояние от площадок для мусоросборников до окон жилых и общественных зданий – не менее 20 м. |
|  | Зелёные насаждения специального назначения 12.0.2 Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения, различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как составные части благоустройства территории, общественных туалетов | Площадь участков, предназначенных для озеленения в пределах ограды предприятия, следует определять из расчета не менее 3 м2 на одного работающего в наиболее многочисленной смене. |
|  | Здания и сооружения, технологически связанные с основным видом разрешенного использования; 3.0 Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения удовлетворения бытовых, социальных и духовных потребностей человека. | Предельные размеры земельного участка: минимальная площадь- 500 кв. м.; максимальная площадь-3000 кв. м. ; минимальная ширина вдоль фронта улиц – 10 м. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений: Минимальный отступ зданий, строений, сооружений от передней границы участка -5 м.; Минимальный отступ зданий, строений, сооружений от боковой границы участка -3 м.; Минимальный отступ зданий, строений, сооружений от задней границы участка -3 м. Предельные параметры зданий, строений, сооружений: Максимальная высота (до конька крыши)- 20 м.; максимальная высота стен здания-15 м.; максимальная высота вспомогательных объектов капитального строительства-10 м. Максимальный процент застройки – 80% |
|  | Пункты оказания первой медицинской помощи 3.4.1 Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам амбулаторно-поликлинической медицинской помощи (поликлиники, фельдшерские пункты, пункты здравоохранения, центры матери и ребенка, диагностические центры, молочные кухни, станции донорства крови, клинические лаборатории) |  |
| Условно разрешённые виды разрешённого использования |
|  | Объекты общественного питания 4.6 Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары) | Предельные размеры земельного участка: минимальная площадь- 500 кв. м.; максимальная площадь-3000 кв. м. ; минимальная ширина вдоль фронта улиц – 10 м. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений: Минимальный отступ зданий, строений, сооружений от передней границы участка -5 м.; Минимальный отступ зданий, строений, сооружений от боковой границы участка -3 м.; Минимальный отступ зданий, строений, сооружений от задней границы участка -3 м. Предельные параметры зданий, строений, сооружений: Максимальная высота (до конька крыши)- 20 м.; максимальная высота стен здания-15 м.; максимальная высота вспомогательных объектов капитального строительства-12 м. Максимальное количество посадочных мест – 50 Максимальный процент застройки – 80% |
|  | Объекты розничной и мелкооптовой торговли 4.4 Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м | Предельные размеры земельного участка: минимальная площадь- 500 кв. м.; максимальная площадь-3000 кв. м. ; минимальная ширина вдоль фронта улиц – 10 м. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений: Минимальный отступ зданий, строений, сооружений от передней границы участка -5 м.; Минимальный отступ зданий, строений, сооружений от боковой границы участка -3 м.; Минимальный отступ зданий, строений, сооружений от задней границы участка -3 м. Предельные параметры зданий, строений, сооружений: Максимальная высота (до конька крыши)- 20 м.; максимальная высота стен здания-15 м.; максимальная высота вспомогательных объектов капитального строительства-10м. Максимальный процент застройки – 80% |
|  | Рынки промышленных товаров 4.3. Размещение объектов капитального строительства, сооружений, предназначенных для организации постоянной или временной торговли (ярмарка, рынок, базар), с учетом того, что каждое из торговых мест не располагает торговой площадью более 200 кв. м; размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей сотрудников и посетителей рынка | Предельные размеры земельного участка: минимальная площадь- 500 кв. м.; максимальная площадь-3000 кв. м. ; минимальная ширина вдоль фронта улиц – 10 м. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений: Минимальный отступ зданий, строений, сооружений от передней границы участка -5 м.; Минимальный отступ зданий, строений, сооружений от боковой границы участка -3 м.; Минимальный отступ зданий, строений, сооружений от задней границы участка -3 м. Предельные параметры зданий, строений, сооружений: Максимальная высота (до конька крыши)- 20 м.; максимальная высота стен здания-15 м.; максимальная высота вспомогательных объектов капитального строительства-10 м. Максимальный процент застройки – 80% Площадь торговых мест рынка должна составлять не более 70% от его общей площади; Площадь складских помещений должна составлять не менее 15% общей площади розничного рынка. Площадь подсобных и иных помещений должна составлять в целом не менее 15% общей площади розничных рынков. При расчете предельной площади торговых мест в общую площадь рынка не включаются площади стоянок для размещения автотранспортных средств. На территории производственной зоны допускается размещать рынки только промышленных товаров. |

### И. Зона  инженерной инфраструктуры

1. Зона выделена для обеспечения правовых условий эксплуатации линейно- кабельных сооружений. В соответствии с подпунктом 3 пункта 4 статьи 36 Градостроительного кодекса Российской Федерации действие градостроительных регламентов на земельные участки и объекты капитального строительства в этой зоне не распространяется. Их использование определяется уполномоченными органами в соответствии с законодательством Российской федерации.

| № | Основные виды разрешенного использования |
| --- | --- |
|  | Головные инженерные сооружения (водонапорные башни, канализационные насосные станции, котельные, электроподстанции, скважины, трансформаторные подстанции, канализационные очистные сооружения; газораспределительные станции, опоры линий электропередач) Размещение зданий и сооружений в целях обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 3.1.1-3.1.2 |
| Вспомогательные виды разрешённого использования Вид и код разрешенного использования |
|  | Площадки для хозяйственных целей 6.9.1. Временное хранение, распределение и перевалка грузов (за исключением хранения стратегических запасов) на открытом воздухе Зелёные насаждения специального назначения 12.0.2 Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения, различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как составные части благоустройства территории, общественных туалетов Автостоянки для хранения грузовых автомобилей Размещение зданий и сооружений автомобильного транспорта. Автостоянки для хранения ведомственных легковых автомобилей Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного автотранспорта, используемого в целях осуществления видов деятельности, предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 3.0, 4.0, а также для стоянки и хранения транспортных средств общего пользования, в том числе в депо Размещение нефтепроводов, водопроводов, газопроводов и иных трубопроводов, а также иных зданий и сооружений, необходимых для эксплуатации названных трубопроводов |
| 3. |  |
|  | Здания и сооружения, технологически связанные с основным видом разрешенного использования; 3.0 Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения удовлетворения бытовых, социальных и духовных потребностей человека. |
|  | Условно разрешенные виды разрешенного использования Вид и код разрешенного использования |
| 1. | Складские объекты 6.9. Размещение сооружений, имеющих назначение по временному хранению, распределению и перевалке грузов (за исключением хранения стратегических запасов), не являющихся частями производственных комплексов, на которых был создан груз: промышленные базы, склады, погрузочные терминалы и доки, нефтехранилища и нефтеналивные станции, газовые хранилища и обслуживающие их газоконденсатные и газоперекачивающие станции, элеваторы и продовольственные склады, за исключением железнодорожных перевалочных складов |
| 2. | Объекты связи и телекоммуникаций Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега) |

#### Т-1. Зона объектов транспортной инфраструктуры

Зона включает в себя участки территорий поселения, предназначенные  для развития объектов, сооружений и коммуникаций железнодорожного, автомобильного, морского, воздушного и трубопроводного транспорта.

Параметры:

Размеры  земельных участков принимаются согласно СНиП при проектировании конкретного объекта.

Места прокладки коммуникаций по улицам и транспортным магистралям определяются их поперечными профилями. При прокладке коммуникаций в охранных зонах требуется согласование специально уполномоченных государственных органов.

При проектировании и строительстве магистральных коммуникаций, как правило, не допускается их прокладка под проезжей частью улиц.

Размещение рекламы должно отвечать специальным требованиям -  реклама не должна: ограничивать видимость технических средств организации дорожного движения или мешать их восприятию участниками движения, размещаться в одном створе с дорожными знаками; вызывать ослепление участников движения светом; при расположении на пролетных строениях инженерных сооружений уменьшать их габариты

| № | Основные виды и код разрешённого использования |
| --- | --- |
|  | Автобазы Автотранспортные предприятия 4.9 Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного автотранспорта, используемого в целях осуществления видов деятельности, предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 3.0, 4.0, а также для стоянки и хранения транспортных средств общего пользования, в том числе в депо Авторемонтные и автосервисные предприятия 4.9.1.4 Размещение мастерских, предназначенных для ремонта и обслуживания автомобилей, и прочих объектов дорожного сервиса, а также размещение магазинов сопутствующей торговли Мойки 4.9.1.3 Размещение автомобильных моек, а также размещение магазинов сопутствующей торговли Автозаправочные станции 4.9.1.1 Размещение автозаправочных станций; размещение магазинов сопутствующей торговли, зданий для организации общественного питания в качестве объектов дорожного сервиса Станции технического обслуживания Автобусные парки, таксомоторные парки Автовокзал Гаражные кооперативы Автостоянки для хранения грузового транспорта и сельскохозяйственной техники 4.9. Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного автотранспорта, используемого в целях осуществления видов деятельности, предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 3.0, 4.0, а также для стоянки и хранения транспортных средств общего пользования, в том числе в депо Автостоянки для хранения легкового транспорта 2.7.1 Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе подземных, предназначенных для хранения автотранспорта, в том числе с разделением на машино-места, за исключением гаражей, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования с кодом 4.9 Объекты транспортно-логистического назначения (склады, транспортно-логистические терминалы, притрассовые объекты общественно-делового обслуживания) 4.9.1 Размещение зданий и сооружений дорожного сервиса Размеры земельных участков, особенности размещения, этажность и прочие параметры определяются по заданию на проектирование и в соответствии с действующими техническими регламентами и региональными нормативами градостроительного проектирования. |
| Вспомогательные виды и код разрешённого использования |
|  | Площадки для хозяйственных целей 13.0 Земельные участки, являющиеся имуществом общего пользования и предназначенные для общего использования правообладателями земельных участков, расположенных в границах территории ведения гражданами садоводства или огородничества для собственных нужд, и (или) для размещения объектов капитального строительства, относящихся к имуществу общего пользования Зелёные насаждения специального назначения Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения, различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как составные части благоустройства территории, общественных туалето Здания и сооружения, технологически связанные с основным видом разрешенного использования Размеры земельных участков, особенности размещения, этажность и прочие параметры определяются по заданию на проектирование и в соответствии с действующими техническими регламентами и региональными нормативами градостроительного проектирования. |
| Условно разрешенные виды и код разрешенного использования |
| 1. | Объекты розничной торговли 4.3 Размещение объектов капитального строительства, сооружений, предназначенных для организации постоянной или временной торговли (ярмарка, рынок, базар), с учетом того, что каждое из торговых мест не располагает торговой площадью более 200 кв. м |

### Т-2. Зона улично – дорожной сети

- Зона выделена для обеспечения правовых условий эксплуатации сооружений и коммуникаций автомобильного и железнодорожного транспорта, перевозок по железной дороге пассажиров и осуществления транспортировок грузов. В соответствии с подпунктом 3 пункта 4 статьи 36 Градостроительного кодекса Российской Федерации действие градостроительных регламентов на земельные участки и объекты капитального строительства в этой зоне не распространяется. Их использование определяется уполномоченными органами в соответствии с законодательством Российской федерации.

| № | Основные виды разрешённого использования Вид и код разрешенного использования |
| --- | --- |
|  | Автобазы Автотранспортные предприятия Авторемонтные и автосервисные предприятия Мойки Автозаправочные станции Станции технического обслуживания Автобусные парки, таксомоторные парки 7.2. Размещение зданий и сооружений автомобильного транспорта. Автовокзал Гаражные кооперативы Автостоянки для хранения грузового транспорта и сельскохозяйственной техники Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного автотранспорта, используемого в целях осуществления видов деятельности, предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 3.0, 4.0, а также для стоянки и хранения транспортных средств общего пользования, в том числе в депо Размещение нефтепроводов, водопроводов, газопроводов и иных трубопроводов, а также иных зданий и сооружений, необходимых для эксплуатации названных трубопроводов Автостоянки для хранения легкового транспорта Размещение зданий и сооружений автомобильного транспорта. Размеры земельных участков, особенности размещения, этажность и прочие параметры определяются по заданию на проектирование и в соответствии с действующими техническими регламентами и региональными нормативами градостроительного проектирования. Объекты транспортно-логистического назначения (склады, транспортно-логистические терминалы, притрассовые объекты общественно-делового обслуживания) 6.9. Размещение сооружений, имеющих назначение по временному хранению, распределению и перевалке грузов (за исключением хранения стратегических запасов), не являющихся частями производственных комплексов, на которых был создан груз: промышленные базы, склады, погрузочные терминалы и доки, нефтехранилища и нефтеналивные станции, газовые хранилища и обслуживающие их газоконденсатные и газоперекачивающие станции, элеваторы и продовольственные склады, за исключением железнодорожных перевалочных складов |
| 2. 3. 4. |  |
|  | Вспомогательные виды разрешённого использования |
|  | Площадки для хозяйственных целей 7.2. 1. Размещение автомобильных дорог за пределами населенных пунктов и технически связанных с ними сооружений, придорожных стоянок (парковок) транспортных средств в границах городских улиц и дорог, за исключением предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 2.7.1, 4.9, 7.2.3, а также некапитальных сооружений, предназначенных для охраны транспортных средств; Зелёные насаждения специального назначения 12.0.2 Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения, различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как составные части благоустройства территории, общественных туалетов Здания и сооружения, технологически связанные с основным видом разрешенного использования Размеры земельных участков, особенности размещения, этажность и прочие параметры определяются по заданию на проектирование и в соответствии с действующими техническими регламентами и региональными нормативами градостроительного проектирования. |
| 3. |  |
|  | Условно разрешенные виды разрешенного использования |
| 1. | Объекты розничной торговли 4.4 Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м. |

## Статья 5. Зоны сельскохозяйственного использования

СХ-3. Зона объектов сельскохозяйственного назначения IV класса опасности с СЗЗ 100м

1.	Зона размещения объектов сельскохозяйственного производства выделена для обеспечения правовых условий строительства и реконструкции объектов капитального строительства на территориях, занятых объектами сельскохозяйственного назначения и предназначенные для ведения сельского хозяйства;

| № | Вид и код разрешенного использования | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- |
| Основные виды разрешённого использования |
| 1 | Сельскохозяйственные производства и объекты IV класса опасности 1.0 Ведение сельского хозяйства. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 1.1 - 1.20, в том числе размещение зданий и сооружений, используемых для хранения и переработки сельскохозяйственной продукции | Размеры земельных участков определяются в соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования. Минимальные плотности застройки территории сельскохозяйственных предприятий определяются согласно региональным нормативам градостроительного проектирования. Размеры санитарно-защитных зон определяются согласно действующим техническим регламентам. |
| 2 | Крестьянские (фермерские) хозяйства 1.0 Ведение сельского хозяйства. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 1.1 - 1.20, в том числе размещение зданий и сооружений, используемых для хранения и переработки сельскохозяйственной продукции | Минимальные размеры земельных участков не устанавливаются для фермерских хозяйств, основной деятельностью которых является садоводство, овощеводство защищенного грунта, цветоводство, виноградарство, семеноводство, птицеводство, пчеловодство, товарное рыболовство и другая деятельность в целях производства сельскохозяйственной продукции по технологии, допускающей использование земельных участков, размеры которых менее минимальных размеров земельных участков, установленных законами субъектов Российской Федерации. |
| 3 | Рынки 4.3. Размещение объектов капитального строительства, сооружений, предназначенных для организации постоянной или временной торговли (ярмарка, рынок, базар), с учетом того, что каждое из торговых мест не располагает торговой площадью более 200 кв. м; размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей сотрудников и посетителей рынка. | Размеры земельных участков определяются в соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования. Площадь розничного рынка (включая застроенную и незастроенную территорию) не может быть менее 100 кв. м. Площадь торговых мест рынка должна составлять не более 70% от его общей площади; Площадь складских помещений должна составлять не менее 15% общей площади розничного рынка. Площадь подсобных и иных помещений должна составлять в целом не менее 15% общей площади розничных рынков. При расчете предельной площади торговых мест в общую площадь рынка не включаются площади стоянок для размещения автотранспортных средств. На территории зоны сельскохозяйственного использования допускается размещение сельскохозяйственных рынков. |
| 4 | Объекты пожарной охраны 8.3 Размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и поддержания в готовности органов внутренних дел, Росгвардии и спасательных служб, в которых существует военизированная служба; размещение объектов гражданской обороны, за исключением объектов гражданской обороны, являющихся частями производственных зданий | Размеры земельных участков, особенности размещения, этажность и прочие параметры определяются по заданию на проектирование и в соответствии с действующими техническими регламентами и региональными нормативами градостроительного проектирования. |
| 5 | Объекты инженерно-технического обеспечения 3.0 Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения удовлетворения бытовых, социальных и духовных потребностей человека. |  |
| Вспомогательные виды разрешённого использования |
| 1 | Площадки для хозяйственных целей 13.0 Земельные участки, являющиеся имуществом общего пользования и предназначенные для общего использования правообладателями земельных участков, расположенных в границах территории ведения гражданами садоводства или огородничества для собственных нужд, и (или) для размещения объектов капитального строительства, относящихся к имуществу общего пользования | Удельные размеры площадок 0,3 м.кв/чел. Расстояние от окон жилых и общественных зданий – не менее 20 м. |
| 2 | Автостоянки гостевые 7.2 Размещение зданий и сооружений автомобильного транспорта. | Площадки для стоянки автотранспорта, принадлежащего гражданам, следует предусматривать: на расчетный период – 2 автомобиля, на перспективу – 7 автомобилей на 100 работающих в двух смежных сменах. Размеры земельных участков указанных площадок следует принимать из расчета 25 м2 на 1 автомобиль. |

Условно разрешённые виды разрешённого использования – не установлены

Ограничения и параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства установлены следующими нормативными документами:

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03;

СНиП 2.07.01-89*, п. 9.3*;

региональные нормативы градостроительного проектирования;

иные действующие нормативные акты и технические регламенты

При размещении сельскохозяйственных предприятий, зданий и сооружений расстояния между ними следует назначать минимально допустимые исходя из санитарных, ветеринарных и противопожарных требований и норм технологического проектирования.

При планировке земельных участков теплиц и парников необходимо соблюдать следующие требования:

- основные сооружения должны группироваться по их функциональному назначению (теплицы, парники, площадки с обогреваемым грунтом); при этом должна предусматриваться система проездов и проходов, обеспечивающая необходимые условия для механизации трудоемких процессов;

- при отсутствии естественной защиты теплиц и парников от зимних ветров следует предусматривать устройство снего- и ветрозащитных полос.

Субъекты землепользования в жилых зонах обязаны содержать придомовые территории в порядке и чистоте, сохранять зеленые насаждения, беречь объекты благоустройства.

Запрещается складирование дров, строительных материалов, мусора и т.д. на придомовых территориях.

Требования к ограждениям земельных участков:  со стороны улиц ограждения должны быть прозрачными;  характер ограждения, его высота должны быть единообразными как минимум на протяжении одного квартала с обеих сторон.

Допускается блокировка хозяйственных построек к основному строению.

Допускается блокировка хозяйственных построек на смежных приусадебных участках по взаимному согласию собственников земельных участков.

При возведении на участке хозяйственных построек, располагаемых на расстоянии 1 м от границы соседнего участка, следует скат крыши ориентировать на свой участок.

Вспомогательные строения и сооружения, за исключением гаражей, размещать со стороны улиц не допускается.

Пристроенные и встроенные в первые этажи жилых домов с условием обеспечения отдельных входов со стороны красных линий улиц.

Размещение объектов допускается только в случае, если функции объектов связанны с проживанием граждан данной территориальной зоны не оказывают негативного воздействия на окружающую среду.

Устройство ливневой канализации, прогулочных  и велосипедных дорожек в твердом покрытии; освещение.

Сельскохозяйственные  предприятия,  производственные  зоны,  выделяющие  в  атмосферу значительное количество дыма, пыли или неприятных запахов, не допускается располагать на территориях, не обеспеченных естественным проветриванием.

При размещении в производственных зонах складов минеральных удобрений и химических средств защиты растений должны соблюдаться необходимые меры, исключающие попадание вредных веществ в водоемы.

Склады минеральных удобрений и химических средств защиты растений следует располагать на расстоянии не менее 2 км от рыбохозяйственных водоемов. В случае особой необходимости допускается уменьшать расстояние от указанных складов до рыбохозяйственных водоемов при условии согласования с территориальными органами в сфере охраны рыбных и водных биологических ресурсов.

Для  складов  минеральных  удобрений  и  химических  средств  защиты  растений  следует

предусматривать  организацию  санитарно-защитных  зон  в  соответствии  с  требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.

Интенсивность использования территории производственной зоны определяется плотностью застройки площадок сельскохозяйственных предприятий.

Площадь земельного участка для размещения сельскохозяйственных предприятий, зданий и сооружений определяется по заданию на проектирование с учетом норматива минимальной плотности застройки.

При   размещении   сельскохозяйственных   предприятий,   зданий   и   сооружений производственных зон расстояния между ними следует назначать минимально допустимые исходя из плотности застройки, санитарных, ветеринарных, противопожарных требований и норм  технологического  проектирования  в  соответствии  с  требованиями  настоящих нормативов.

Противопожарные расстояния от зданий и сооружений сельскохозяйственных предприятий следует принимать в соответствии с требованиями Федерального закона от 22.07.2008 No 123

-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

Расстояния между зданиями, освещаемыми через оконные проемы, должно быть не менее наибольшей высоты (до верха карниза) противостоящих зданий.

Площадки  сельскохозяйственных  предприятий  следует  разделять  на  следующие

функциональные зоны:

-производственную;

-коммунально-складскую.

Деление на указанные зоны производится с учетом задания на проектирование и конкретных условий строительства.

При проектировании площадок сельскохозяйственных предприятий необходимо учитывать нормы по их размещению.

Склады минеральных удобрений и химических средств защиты растений следует размещать с подветренной стороны по отношению к жилым, общественным и производственным зданиям.

Животноводческие и птицеводческие фермы, ветеринарные учреждения и предприятия по производству молока, мяса и яиц на промышленной основе следует размещать с подветренной стороны по отношению к другим сельскохозяйственным объектам и селитебной территории.

При  проектировании  животноводческих  и  птицеводческих  предприятий  размещение кормоцехов  и  складов  грубых  кормов  следует  принимать  по  соответствующим  нормам технологического проектирования.

Ветеринарные   учреждения   (за   исключением   ветсанпропускников),   котельные, навозохранилища открытого типа следует размещать с подветренной стороны по отношению к животноводческим и птицеводческим зданиям и сооружениям.

Теплицы  и  парники  следует  проектировать  на  южных  или  юго-восточных  склонах,  с наивысшим уровнем грунтовых вод не менее 1,5 м от поверхности земли.

При  планировке  земельных  участков  теплиц  и  парников  основные  сооружения  следует группировать  по  функциональному  назначению  (теплицы,  парники,  площадки  с обогреваемым грунтом), при этом должна предусматриваться система проездов и проходов, обеспечивающая необходимые условия для механизации трудоемких процессов.

Склады  и  хранилища  сельскохозяйственной  продукции  следует  размещать  на  хорошо проветриваемых земельных участках с наивысшим уровнем грунтовых вод не менее 1,5 м от поверхности земли с учетом санитарно-защитных зон.

Здания и помещения для хранения и переработки сельскохозяйственной продукции (овощей, картофеля, для первичной переработки молока, скота и птицы, льна, шерсти,) проектируются в соответствии с требованиями СНиП 2.10.02-84.

При проектировании объектов подсобных производств производственные и вспомогательные здания сельскохозяйственных предприятий следует объединять, соблюдая технологические, строительные и санитарные нормы.

Трансформаторные  подстанции  и  распределительные  пункты  напряжением  6-10  кВ, вентиляционные камеры и установки, насосные по перекачке негорючих жидкостей и газов, промежуточные  расходные  склады,  кроме  складов  легковоспламеняющихся  и  горючих жидкостей  и  газов,  следует  проектировать  встроенными  в  производственные  здания  или пристроенными к ним.

Расстояния  от  рабочих  мест  на  открытом  воздухе  или  в  отапливаемых  помещениях  до санитарно-бытовых помещений (за исключением уборных) не должны превышать 300 м.

Ограждение площадок сельскохозяйственных предприятий, в том числе животноводческих и птицеводческих, в производственной зоне следует предусматривать в соответствии с заданием на проектирование.

Главный  проходной  пункт  площадки  сельскохозяйственных  предприятий  следует предусматривать со стороны основного подхода или подъезда.

Площадки сельскохозяйственных предприятий размером более 5 га должны иметь не менее двух въездов, расстояние между которыми по периметру ограждения должно быть не более 1500 м.

Запрещается  размещение  территорий  садоводческих  объединений,  а  также индивидуальных садово-огородных участков:

-в  санитарно-защитных  зонах  промышленных  объектов,  производств  и сооружений;

-на  особо  охраняемых  природных  территориях,  за  исключением  территорий лечебно-оздоровительной местности и курортов;

-на территориях с зарегистрированными залежами полезных ископаемых;

-на особо ценных сельскохозяйственных угодьях;

-на  резервных  территориях  для  развития  населенных  пунктов  в  пределах поселения;

-на территориях с развитыми карстовыми, оползневыми, селевыми и другими природными  процессами,  представляющими  угрозу  жизни

### СХ-4. Зоны объектов сельскохозяйственного назначения V класса опасности с СЗЗ 100м.

- Зона размещения объектов сельскохозяйственного производства выделена для обеспечения правовых условий строительства и реконструкции объектов капитального строительства на территориях, занятых объектами сельскохозяйственного назначения и предназначенные для ведения сельского хозяйства;

| № | Основные вид и код разрешенного использования |
| --- | --- |
|  | Сельскохозяйственные предприятия по переработке сельскохозяйственной продукции и развитию животноводства V класса опасности 1.15. Размещение зданий, сооружений, используемых для производства, хранения, первичной и глубокой переработки сельскохозяйственной продукции Животноводство Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с производством продукции животноводства, в том числе сенокошение, выпас сельскохозяйственных животных, разведение племенных животных, производство и использование племенной продукции (материала), размещение зданий, сооружений, используемых для содержания и разведения сельскохозяйственных животных, производства, хранения и первичной переработки сельскохозяйственной продукции. Крестьянские (фермерские) хозяйства 1.0. Ведение сельского хозяйства. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 1.1 - 1.20, в том числе размещение зданий и сооружений, используемых для хранения и переработки сельскохозяйственной продукции Рынки 4.3. Размещение объектов капитального строительства, сооружений, предназначенных для организации постоянной или временной торговли (ярмарка, рынок, базар), с учетом того, что каждое из торговых мест не располагает торговой площадью более 200 кв. м; размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей сотрудников и посетителей рынка На территории зоны сельскохозяйственного использования допускается размещение сельскохозяйственных рынков. |
| 2. 3. 4. |  |
| 5. | Объекты пожарной охраны 8.3. Размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и поддержания в готовности органов внутренних дел, Росгвардии и спасательных служб, в которых существует военизированная служба; размещение объектов гражданской обороны, за исключением объектов гражданской обороны, являющихся частями производственных зданий Объекты инженерно-технического обеспечения 3.1.1 Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега) |
| 6. |  |
| Вспомогательные виды и код разрешённого использования |
|  | Площадки для хозяйственных целей 1.15. Размещение зданий, сооружений, используемых для производства, хранения, первичной и глубокой переработки сельскохозяйственной продукции |
|  | Автостоянки гостевые Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного автотранспорта, используемого в целях осуществления видов деятельности, предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 3.0, 4.0 |

Ограничения и параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства установлены следующими нормативными документами:

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03;

СНиП 2.07.01-89*, п. 9.3*;

региональные нормативы градостроительного проектирования;

иные действующие нормативные акты и технические регламенты

При размещении сельскохозяйственных предприятий, зданий и сооружений расстояния между ними следует назначать минимально допустимые исходя из санитарных, ветеринарных и противопожарных требований и норм технологического проектирования.

При планировке земельных участков теплиц и парников необходимо соблюдать следующие требования:

- основные сооружения должны группироваться по их функциональному назначению (теплицы, парники, площадки с обогреваемым грунтом); при этом должна предусматриваться система проездов и проходов, обеспечивающая необходимые условия для механизации трудоемких процессов;

- при отсутствии естественной защиты теплиц и парников от зимних ветров следует предусматривать устройство снего- и ветрозащитных полос.

Субъекты землепользования в жилых зонах обязаны содержать придомовые территории в порядке и чистоте, сохранять зеленые насаждения, беречь объекты благоустройства.

Запрещается складирование дров, строительных материалов, мусора и т.д. на придомовых территориях.

Требования к ограждениям земельных участков:  со стороны улиц ограждения должны быть прозрачными;  характер ограждения, его высота должны быть единообразными как минимум на протяжении одного квартала с обеих сторон.

Допускается блокировка хозяйственных построек к основному строению.

Допускается блокировка хозяйственных построек на смежных приусадебных участках по взаимному согласию собственников земельных участков.

При возведении на участке хозяйственных построек, располагаемых на расстоянии 1 м от границы соседнего участка, следует скат крыши ориентировать на свой участок.

Вспомогательные строения и сооружения, за исключением гаражей, размещать со стороны улиц не допускается.

Пристроенные и встроенные в первые этажи жилых домов с условием обеспечения отдельных входов со стороны красных линий улиц.

Размещение объектов допускается только в случае, если функции объектов связанны с проживанием граждан данной территориальной зоны не оказывают негативного воздействия на окружающую среду.

Устройство ливневой канализации, прогулочных  и велосипедных дорожек в твердом покрытии; освещение.

Сельскохозяйственные  предприятия,  производственные  зоны,  выделяющие  в  атмосферу значительное количество дыма, пыли или неприятных запахов, не допускается располагать на территориях, не обеспеченных естественным проветриванием.

При размещении в производственных зонах складов минеральных удобрений и химических средств защиты растений должны соблюдаться необходимые меры, исключающие попадание вредных веществ в водоемы.

Склады минеральных удобрений и химических средств защиты растений следует располагать на расстоянии не менее 2 км от рыбохозяйственных водоемов. В случае особой необходимости допускается уменьшать расстояние от указанных складов до рыбохозяйственных водоемов при условии согласования с территориальными органами в сфере охраны рыбных и водных биологических ресурсов.

Для  складов  минеральных  удобрений  и  химических  средств  защиты  растений  следует

предусматривать  организацию  санитарно-защитных  зон  в  соответствии  с  требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.

Интенсивность использования территории производственной зоны определяется плотностью застройки площадок сельскохозяйственных предприятий.

Площадь земельного участка для размещения сельскохозяйственных предприятий, зданий и сооружений определяется по заданию на проектирование с учетом норматива минимальной плотности застройки.

При   размещении   сельскохозяйственных   предприятий,   зданий   и   сооружений производственных зон расстояния между ними следует назначать минимально допустимые исходя из плотности застройки, санитарных, ветеринарных, противопожарных требований и норм  технологического  проектирования  в  соответствии  с  требованиями  настоящих нормативов.

Противопожарные расстояния от зданий и сооружений сельскохозяйственных предприятий следует принимать в соответствии с требованиями Федерального закона от 22.07.2008 N 123

-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

Расстояния между зданиями, освещаемыми через оконные проемы, должно быть не менее наибольшей высоты (до верха карниза) противостоящих зданий.

Площадки  сельскохозяйственных  предприятий  следует  разделять  на  следующие

функциональные зоны:

-производственную;

-коммунально-складскую.

Деление на указанные зоны производится с учетом задания на проектирование и конкретных условий строительства.

При проектировании площадок сельскохозяйственных предприятий необходимо учитывать

нормы по их размещению.

Склады минеральных удобрений и химических средств защиты растений следует размещать с подветренной стороны по отношению к жилым, общественным и производственным зданиям.

Животноводческие и птицеводческие фермы, ветеринарные учреждения и предприятия по производству молока, мяса и яиц на промышленной основе следует размещать с подветренной стороны по отношению к другим сельскохозяйственным объектам и селитебной территории.

При  проектировании  животноводческих  и  птицеводческих  предприятий  размещение кормоцехов  и  складов  грубых  кормов  следует  принимать  по  соответствующим  нормам технологического проектирования.

Ветеринарные   учреждения   (за   исключением   ветсанпропускников),   котельные, навозохранилища открытого типа следует размещать с подветренной стороны по отношению к животноводческим и птицеводческим зданиям и сооружениям.

Теплицы  и  парники  следует  проектировать  на  южных  или  юго-восточных  склонах,  с наивысшим уровнем грунтовых вод не менее 1,5 м от поверхности земли.

При  планировке  земельных  участков  теплиц  и  парников  основные  сооружения  следует группировать  по  функциональному  назначению  (теплицы,  парники,  площадки  с обогреваемым грунтом), при этом должна предусматриваться система проездов и проходов, обеспечивающая необходимые условия для механизации трудоемких процессов.

Склады  и  хранилища  сельскохозяйственной  продукции  следует  размещать  на  хорошо проветриваемых земельных участках с наивысшим уровнем грунтовых вод не менее 1,5 м от поверхности земли с учетом санитарно-защитных зон.

Здания и помещения для хранения и переработки сельскохозяйственной продукции (овощей, картофеля, для первичной переработки молока, скота и птицы, льна, шерсти,) проектируются в соответствии с требованиями СНиП 2.10.02-84.

При проектировании объектов подсобных производств производственные и вспомогательные здания сельскохозяйственных предприятий следует объединять, соблюдая технологические, строительные и санитарные нормы.

Трансформаторные  подстанции  и  распределительные  пункты  напряжением  6-10  кВ, вентиляционные камеры и установки, насосные по перекачке негорючих жидкостей и газов, промежуточные  расходные  склады,  кроме  складов  легковоспламеняющихся  и  горючих жидкостей  и  газов,  следует  проектировать  встроенными  в  производственные  здания  или пристроенными к ним.

Расстояния  от  рабочих  мест  на  открытом  воздухе  или  в  отапливаемых  помещениях  до санитарно-бытовых помещений (за исключением уборных) не должны превышать 300 м.

Ограждение площадок сельскохозяйственных предприятий, в том числе животноводческих и птицеводческих, в производственной зоне следует предусматривать в соответствии с заданием на проектирование.

Главный  проходной  пункт  площадки  сельскохозяйственных  предприятий  следует предусматривать со стороны основного подхода или подъезда.

Площадки сельскохозяйственных предприятий размером более 5 га должны иметь не менее двух въездов, расстояние между которыми по периметру ограждения должно быть не более 1500 м.

Запрещается  размещение  территорий  садоводческих  объединений,  а  также индивидуальных садово-огородных участков:

-в  санитарно-защитных  зонах  промышленных  объектов,  производств  и сооружений;

-на  особо  охраняемых  природных  территориях,  за  исключением  территорий лечебно-оздоровительной местности и курортов;

-на территориях с зарегистрированными залежами полезных ископаемых;

-на особо ценных сельскохозяйственных угодьях;

-на  резервных  территориях  для  развития  населенных  пунктов  в  пределах поселения;

-на территориях с развитыми карстовыми, оползневыми, селевыми и другими природными  процессами,  представляющими  угрозу  жизни  или  здоровью граждан, угрозу сохранности их имущества.

## Статья 6. Рекреационные зоны

### Р-1. Зона природного ландшафта.

- Зона выделена для обеспечения правовых условий градостроительной деятельности на территориях, отнесенных к зеленым насаждениям общего пользования (парки, скверы, бульвары);

| № | Вид и код разрешенного использования | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- |
| Основные виды разрешённого использования |
|  | Парки, скверы, бульвары Пляжи 5.0. Обустройство мест для занятия спортом, физической культурой, пешими или верховыми прогулками, отдыха и туризма, наблюдения за природой, пикников, охоты, рыбалки и иной деятельности; создание и уход за городскими лесами, скверами, прудами, озерами, водохранилищами, пляжами, а также обустройство мест отдыха в них. Объекты инженерно-технического обеспечения 3.1.1 Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега | Предельные размеры земельного участка: минимальная площадь- 500 кв. м.; максимальная площадь-3000 кв. м. ; минимальная ширина вдоль фронта улиц – 30 м. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений: Минимальный отступ зданий, строений, сооружений от передней границы участка -5 м.; Минимальный отступ зданий, строений, сооружений от боковой границы участка -3 м.; Минимальный отступ зданий, строений, сооружений от задней границы участка -3 м. Предельные параметры зданий, строений, сооружений: Максимальная высота (до конька крыши)- 10 м.; максимальная высота стен здания-8 м.; максимальная высота вспомогательных объектов капитального строительства-7 м. Максимальный процент застройки парка – 7%, бульвара – от 2 до 5% Соотношение элементов территории: - зеленые насаждения – 65-75% - аллеи и дороги – 10-15% - площадки – 8-12% - сооружения – 5-7% Размер территории речного, озёрного пляжа на 1000 отдыхающих – 0,8-1 га. |
| Вспомогательные виды разрешённого использования Вид и код разрешенного использования |
|  | Вспомогательные строения и инфраструктура для отдыха Площадки для отдыха детей и взрослых Площадки для отдыха взрослых Размещение парков культуры и отдыха Спортивные площадки 5.1.3. Размещение площадок для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе (физкультурные площадки, беговые дорожки, поля для спортивной игры) Площадки для хозяйственных целей 12.0.2 Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения, различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как составные части благоустройства территории, общественных туалетов |
| 4. |  |
| 5. |  |
| Условно разрешённые виды разрешённого использования Вид и код разрешенного использования |
| 1 | Объекты общественного питания 4.6 Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары) |
| 2 | Объекты розничной торговли Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м |
| 3 | Гидротехнические сооружения 11.3.Размещение гидротехнических сооружений, необходимых для эксплуатации водохранилищ (плотин, водосбросов, водозаборных, водовыпускных и других гидротехнических сооружений, судопропускных сооружений, рыбозащитных и рыбопропускных сооружений, берегозащитных сооружений) |

Р-2 Зона отдыха общепоселкового значения

- Зона предназначена для сохранения природного ландшафта, экологически чистой окружающей среды, а также для организации отдыха и досуга населения.  Хозяйственная деятельность на территории зоны осуществляется на основе лесного законодательства.

| № | Вид и код разрешенного использования | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- |
| Основные виды разрешённого использования |
|  | Некапитальные вспомогательные строения и инфраструктура для отдыха Элементы благоустройства, малые архитектурные формы Пляж 5.0.Обустройство мест для занятия спортом, физической культурой, пешими или верховыми прогулками, отдыха и туризма, наблюдения за природой, пикников, охоты, рыбалки и иной деятельности; создание и уход за городскими лесами, скверами, прудами, озерами, водохранилищами, пляжами, а также обустройство мест отдыха в них. Содержание данного вида разрешенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования с кодами 5.1 - 5.5 | Предельные размеры земельного участка: минимальная площадь- 500 кв. м.; максимальная площадь-3000 кв. м. ; минимальная ширина вдоль фронта улиц – 30 м. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений: Минимальный отступ зданий, строений, сооружений от передней границы участка -5 м.; Минимальный отступ зданий, строений, сооружений от боковой границы участка -3 м.; Минимальный отступ зданий, строений, сооружений от задней границы участка -3 м. Предельные параметры зданий, строений, сооружений: Максимальная высота (до конька крыши)- 10 м.; максимальная высота стен здания-8 м.; максимальная высота вспомогательных объектов капитального строительства-7 м. Размер территории речного, озёрного пляжа на 1000 отдыхающих – 0,8-1 га. |
| Вспомогательные виды и код разрешённого использования |
|  | Места для пикников, костров Площадки для отдыха детей и взрослых Площадки для отдыха взрослых Размещение парков культуры и отдыха Спортивные площадки 5.1.3. Размещение площадок для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе (физкультурные площадки, беговые дорожки, поля для спортивной игры) Площадки для хозяйственных целей 12.0.2. Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения, различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как составные части благоустройства территории, общественных туалетов Автостоянки гостевые Размещение зданий и сооружений дорожного сервиса. Объекты инженерно-технического обеспечения 3.1.1 Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега) |

### Р-3. Зона санитарно-защитных посадок

- Зона выделена для обеспечения правовых условий градостроительной деятельности на территориях, используемых для организации зеленых насаждений защитного назначения, прилегающих к объектам производственного, коммунального назначения, объектам инженерной и транспортной инфраструктуры.

| № | Вид и код разрешенного использования |
| --- | --- |
| Основные виды разрешённого использования |
|  | Зелёные насаждения специального назначения 12.0.2 Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения, различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как составные части благоустройства территории, общественных туалетов |
|  | Объекты инженерно-технического обеспечения 3.1.1 Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега |
| Вспомогательные виды и код разрешённого использования |
|  | Автостоянки гостевые 4.9. Размещение постоянных или временных гаражей, стоянок для хранения служебного автотранспорта, используемого в целях осуществления видов деятельности, предусмотренных видами разрешенного использования с кодами 3.0, 4.0 |
|  | Условно разрешённые виды и код разрешённого использования |
| 1. | Объекты общественного питания 4.6. Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного питания (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары) |
| 2. | Объекты розничной торговли 4.4 Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м |

### Ограничения и параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства: складировать любые материалы и конструкции, кроме случаев, связанных с производством работ по содержанию территорий зеленых насаждений и ремонту объектов зеленых насаждений; загрязнять территории зеленых насаждений, устраивать свалки мусора, снега и льда, за исключением отвалов чистого снега, полученных при расчистке садовых и парковых дорожек; сбрасывать снег с крыш на участки, занятые зелеными насаждениями, без принятия мер, обеспечивающих сохранность деревьев и кустарников; применять соль и другие противогололедные химические препараты; ходить по газонам, сидеть и лежать на газонах; устраивать публичные мероприятия без согласования уполномоченного исполнительного органа Дальнереченского муниципального района; выгуливать собак и других домашних животных; разжигать костры, использовать пиротехнические изделия и мангалы; подвешивать на зеленых насаждениях гамаки, качели, веревки для сушки белья, забивать в стволы зеленых насаждений гвозди, иные предметы, прикреплять к ним рекламные конструкции, электропровода, электрогирлянды из лампочек, колючую проволоку, другие ограждения, которые могут повредить зеленым насаждениям; размещать объявления на зеленых насаждениях и оградах территорий зеленых насаждений; добывать из зеленых насаждений сок, смолу, делать на зеленых насаждениях надрезы; делать надписи и наносить зеленым насаждениям другие механические повреждения, за исключением случаев, связанных с производством работ по содержанию, ремонту и защите зеленых насаждений; раскапывать участки под огороды; рвать цветы, выкапывать, ломать деревья и кустарники; разорять муравейники, ловить и уничтожать птиц и животных; самовольно рубить, сажать и пересаживать деревья и кустарники; наносить ущерб объектам благоустройства, в том числе малым архитектурным формам, а также перемещать их.

### Р-4. Зона объектов спортивного назначения

- Зона выделена для обеспечения правовых условий строительства и реконструкции объектов капитального строительства на территориях застроенных, либо подлежащих застройке спортивными сооружениями и объектами.

| № | Вид и код разрешенного использования | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- |
| Основные виды разрешённого использования |
| 1. | Физкультурно-оздоровительные сооружения 5.1.2. Размещение спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов, физкультурно-оздоровительных комплексов в зданиях и сооружениях | Предельные размеры земельного участка: минимальная площадь- 1500 кв. м.; максимальная площадь-15000 кв. м. ; минимальная ширина вдоль фронта улиц – 30 м. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений: Минимальный отступ зданий, строений, сооружений от передней границы участка -5 м.; Минимальный отступ зданий, строений, сооружений от боковой границы участка -3 м.; Минимальный отступ зданий, строений, сооружений от задней границы участка -3 м. Предельные параметры зданий, строений, сооружений: Максимальная высота (до конька крыши)- 10 м.; максимальная высота стен здания-8 м.; максимальная высота вспомогательных объектов капитального строительства-7 м. Максимальный процент застройки – 60% |
| 2. | Спортивные площадки 5.1.3 Размещение площадок для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе (физкультурные площадки, беговые дорожки, поля для спортивной игры) | Предельные размеры земельного участка: минимальная площадь- 100 кв. м.; максимальная площадь-15000 кв. м. ; минимальная ширина вдоль фронта улиц – 10 м. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений: Минимальный отступ зданий, строений, сооружений от передней границы участка -5 м.; Минимальный отступ зданий, строений, сооружений от боковой границы участка -3 м.; Минимальный отступ зданий, строений, сооружений от задней границы участка -3 м. Предельные параметры зданий, строений, сооружений: Максимальная высота (до конька крыши)- 10 м.; максимальная высота стен здания-8 м.; максимальная высота вспомогательных объектов капитального строительства-7 м. Максимальный процент застройки – 60% |
| Вспомогательные виды разрешённого использования Вид и код разрешенного использования |
|  | Площадки для отдыха детей 5.0. Обустройство мест для занятия спортом, физической культурой, пешими или верховыми прогулками, отдыха и туризма, наблюдения за природой, пикников, охоты, рыбалки и иной деятельности; создание и уход за городскими лесами, скверами, прудами, озерами, водохранилищами, пляжами, а также обустройство мест отдыха в них. Автостоянки гостевые Размещение зданий и сооружений дорожного сервиса. Благоустройство территории 12.0.2. Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения, различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как составные части благоустройства территории, общественных туалетов |
| Условно разрешённые виды разрешённого использования Вид и код разрешенного использования |
|  | Временные павильоны для розничной торговли и обслуживания населения 4.3. Размещение объектов капитального строительства, сооружений, предназначенных для организации постоянной или временной торговли (ярмарка, рынок, базар), с учетом того, что каждое из торговых мест не располагает торговой площадью более 200 кв. м; |
|  | Объекты пожарной охраны Здания, строения, сооружения органов внутренних дел 8.3. Размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и поддержания в готовности органов внутренних дел, Росгвардии и спасательных служб, в которых существует военизированная служба; размещение объектов гражданской обороны, за исключением объектов гражданской обороны, являющихся частями производственных зданий |
|  | Пляжи 5.0. Обустройство мест для занятия спортом, физической культурой, пешими или верховыми прогулками, отдыха и туризма, наблюдения за природой, пикников, охоты, рыбалки и иной деятельности; создание и уход за городскими лесами, скверами, прудами, озерами, водохранилищами, пляжами, а также обустройство мест отдыха в них. |

#### Р-5 Зона объектов туристско-рекреационного назначения

Зона мест общего пользования - рекреационная зона отдыха общепоселкового значения с преимущественным размещением объектов отдыха, зеленых насаждений общего пользования и объектами обслуживания культурного и спортивно-оздоровительного назначения.

| № | Вид и код разрешенного использования | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства |
| --- | --- | --- |
| Основные виды разрешённого использования |
|  | Некапитальные вспомогательные строения и инфраструктура для отдыха 2.4 Размещение сооружений, пригодных к использованию в качестве жилья (палаточные городки, кемпинги, жилые вагончики, жилые прицепы) с возможностью подключения названных сооружений к инженерным сетям, находящимся на земельном участке или на земельных участках, имеющих инженерные сооружения, предназначенных для общего пользования; создание и уход за городскими лесами, скверами, прудами, озерами, водохранилищами, пляжами, а также обустройство мест отдыха в них | Размеры земельных участков определяются в соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования. |
|  | Элементы благоустройства, малые архитектурные форм 12.0.2 Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения, различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как составные части благоустройства территории, общественных туалетов, пляжами, а также обустройство мест отдыха в них |  |
|  | Природно-познавательный туризм 5.2. Размещение баз и палаточных лагерей для проведения походов и экскурсий по ознакомлению с природой, пеших и конных прогулок, устройство троп и дорожек, размещение щитов с познавательными сведениями об окружающей природной среде; |  |
|  | Спортивно-зрелищные сооружения 5.1.1 Размещение спортивно-зрелищных зданий и сооружений, имеющих специальные места для зрителей от 500 мест (стадионов, дворцов спорта, ледовых дворцов, ипподромов) | Предельные размеры земельного участка: минимальная площадь- 500 кв. м.; максимальная площадь-15000 кв. м. ; минимальная ширина вдоль фронта улиц – 10 м. Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений: Минимальный отступ зданий, строений, сооружений от передней границы участка -5 м.; Минимальный отступ зданий, строений, сооружений от боковой границы участка -3 м.; Минимальный отступ зданий, строений, сооружений от задней границы участка -3 м. Предельные параметры зданий, строений, сооружений: Максимальная высота (до конька крыши)- 20 м.; максимальная высота стен здания-15 м.; максимальная высота вспомогательных объектов капитального строительства-10 м. Максимальный процент застройки – 60 % |
| Вспомогательные виды разрешённого использования |
| 1. | Площадки для отдыха детей и взрослых 5.0 Обустройство мест для занятия спортом, физической культурой, пешими или верховыми прогулками, отдыха и туризма, наблюдения за природой, пикников, охоты, рыбалки и иной деятельности; создание и уход за городскими лесами, скверами, прудами, озерами, водохранилищами, пляжами, а также обустройство мест отдыха в них | Удельные размеры площадок 0,7 м.кв/чел. Расстояние от окон жилых и общественных зданий – не менее 12 м |
|  | Площадки для отдыха взрослых 5.1. Размещение зданий и сооружений для занятия спортом. | Удельные размеры площадок 0,1 м.кв/чел. Расстояние от окон жилых и общественных зданий – не менее 10 м |
|  | Спортивные площадки Размещение сооружений для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе (теннисные корты, автодромы, мотодромы, трамплины, спортивные стрельбища) | Удельные размеры площадок 2 м.кв/чел. Расстояние от окон жилых и общественных зданий – 10-40 м в зависимости от шумовых характеристик. |
|  | Площадки для хозяйственных целей 12.0. Земельные участки общего пользования. | Удельные размеры площадок 0,3 м.кв/чел. Расстояние от площадок для мусоросборников до окон жилых и общественных зданий – не менее 20 м. |
|  | Автостоянки гостевые 7.2 Размещение зданий и сооружений автомобильного транспорта | Количество мест на приобъектных гостевых автостоянках определяется в соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования. Размещение производится по периметру зелёной зоны. Размещение автостоянок в глубине зелёной зоны запрещено. |
|  | Общественное использование объектов капитального строительства 3.0 Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения удовлетворения бытовых, социальных и духовных потребностей человека. | Размеры земельных участков, особенности размещения, этажность и прочие параметры определяются по заданию на проектирование и в соответствии с действующими техническими регламентами и региональными нормативами градостроительного проектирования. |

Условно разрешённые виды и код  разрешённого использования

| 1 | Объекты пожарной охраны 8.3. Размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и поддержания в готовности органов внутренних дел, Росгвардии и спасательных служб, в которых существует военизированная служба; размещение объектов гражданской обороны, за исключением объектов гражданской обороны, являющихся частями производственных зданий |
| --- | --- |
| 2 | Объекты инженерно-технического обеспечения 3.1.1 Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега) |

Предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

1) предельный минимальный размер земельного участка - 0,01 га, предельный максимальный размер земельного участка - 300 га;

предельный минимальный размер земельного участка для мини-ТЭЦ, трансформаторных подстанций, распределительных пунктов, центральных тепловых пунктов, котельных, насосных станций, канализационных насосных станций, очистных сооружений ливневой канализации, автоматических телефонных станций, автономных источников теплоснабжения, автономных источников электроснабжения, комплектных трансформаторных подстанций наружной установки, контрольно-пропускных пунктов, сооружений связи, опор линий электропередач, защитных дорожных сооружений, элементов обустройства автомобильных дорог, искусственных дорожных сооружений, строительных площадок - 0,001 га;

2) минимальный отступ от границ земельного участка, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, - 3 м;

Размеры  земельных участков принимаются согласно СНиП при проектировании конкретного объекта.

## Статья 7. Зоны специального назначения

### Сп-1. Зона ритуального размещения.

- Зона выделена для обеспечения правовых условий градостроительной деятельности на территориях, предназначенных для размещения кладбищ.

| Основные виды разрешённого использования Вид и код разрешенного использования |
| --- |
|  | Кладбища Размещение кладбищ, крематориев и мест захоронения; размещение соответствующих культовых сооружений; осуществление деятельности по производству продукции ритуально-обрядового назначения |
|  | Объекты бытового обслуживания |
|  | Культовые здания 3.7 Размещение зданий и сооружений религиозного использования. 3.7.1 Размещение зданий и сооружений, предназначенных для совершения религиозных обрядов и церемоний (в том числе церкви, соборы, храмы, часовни, мечети, молельные дома, синагоги) |
| Вспомогательные виды разрешённого использования Вид и код разрешенного использования |
|  | Площадки для хозяйственных целей Отсутствие хозяйственной деятельности |
|  | Автостоянки гостевые 7.2.3. Размещение стоянок транспортных средств, осуществляющих перевозки людей по установленному маршруту |
|  | Зелёные насаждения специального назначения 12.0.2 Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения, различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как составные части благоустройства территории, общественных туалетов |
| Условно разрешённые виды разрешённого использования Вид и код разрешенного использования |
|  | Объекты торговли Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м |

Ограничения и параметры использования земельных участков и объектов капитального строительства

-первого и второго поясов зон санитарной охраны источников централизованного водоснабжения и минеральных источников;

-первой зоны санитарной охраны курортов;

-с выходом на поверхность закарстованных, сильнотрещиноватых пород и в местах выклинивания водоносных горизонтов;

-состоянием грунтовых вод менее двух метров от поверхности земли при наиболее высоком их стоянии, а также на затапливаемых, подверженных оползням и обвалам, заболоченных;

-на берегах озер, рек и других открытых водоемов, используемых населением для хозяйственно-бытовых нужд, купания и культурно-    оздоровительных целей.

Сп – 3. Зона ритуального назначения  - закрытые кладбища

| - № | Вид и код разрешенного использования |
| --- | --- |
| Основные виды и код разрешённого использования |
|  | Кладбища 12.1 Размещение кладбищ, крематориев и мест захоронения; размещение соответствующих культовых сооружений; осуществление деятельности по производству продукции ритуально-обрядового назначения |
|  | Объекты бытового обслуживания 3.3 Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания населению или организациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские, прачечные, химчистки, похоронные бюро) |
|  | Культовые здания 3.7.1 Размещение зданий и сооружений, предназначенных для совершения религиозных обрядов и церемоний (в том числе церкви, соборы, храмы, часовни, мечети, молельные дома, синагоги) |
|  | Трансформаторные подстанции 3.1.1 Размещение зданий и сооружений, обеспечивающих поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку объектов недвижимости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега) |
| Вспомогательные виды и код разрешённого использования |
|  | Площадки для хозяйственных целей 13.0. Земельные участки, являющиеся имуществом общего пользования и предназначенные для общего использования правообладателями земельных участков, расположенных в границах территории ведения гражданами садоводства или огородничества для собственных нужд, и (или) для размещения объектов капитального строительства, относящихся к имуществу общего пользования |
|  | Автостоянки гостевые 7.2. Размещение зданий и сооружений автомобильного транспорта. |
|  | Зелёные насаждения специального назначения 12.0.2 Размещение декоративных, технических, планировочных, конструктивных устройств, элементов озеленения, различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм, некапитальных нестационарных строений и сооружений, информационных щитов и указателей, применяемых как составные части благоустройства территории, общественных туалетов |
| Условно разрешённые виды и код разрешённого использования |
|  | отсутствуют |

### Статья 8.  Градостроительные регламенты в части ограничений использования земельных участков и объектов капитального строительства

#### Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства на территории водоохранных зон (ВЗ)

1. На территории водоохранных зон в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.

2. Содержание указанного режима определено Водным кодексом Российской Федерации. На территории водоохранных зон запрещается:

1) использование сточных вод для удобрения почв;

2)размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений;

4) движение и стоянка автотранспортных средств (кроме специальных автотранспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.

3. В границах прибрежных защитных полос, наряду с вышеперечисленными ограничениями, запрещается:

1) распашка земель;

2) размещение отвалов размываемых грунтов;

3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

4. В границах водоохранных зон допускается проектирование, размещение, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.

#### Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства на территории санитарно-защитных зон объектов промышленно-производственного и сельскохозяйственного назначений (Сз1)

Санитарно-защитная зона объектов промышленно-производственного и сельскохозяйственного назначений - ориентировочная санитарно-защитная зона от предприятия, размер которой устанавливается в соответствии с классом опасности предприятия, определенном Методикой расчета концентрации в атмосферном воздухе вредных веществ, содержащихся в выбросах предприятия, а также с учетом других требований, зафиксированная в СанПиН. Ее точный размер определяется на последующих стадиях проектирования расчетом.

Санитарно-защитная зона предназначена для уменьшения воздействия загрязнения на атмосферный воздух до значений, установленных гигиеническими нормативами. По своему функциональному назначению санитарно-защитная зона должна являться защитным барьером, обеспечивающим уровень безопасности населения при эксплуатации объекта в штатном режиме.

Санитарно-защитная зона не является резервной территорией объектов и не может использоваться для расширения предприятий и жилых территорий.

В санитарно-защитной зоне не допускается размещать:

- жилые здания;

-детские дошкольные учреждения;

- общеобразовательные школы;

- учреждения здравоохранения и отдыха;

- спортивные сооружения;

- сады, парки;

- садоводческие товарищества и огороды;

- объекты по производству лекарственных веществ;

- объекты пищевых отраслей промышленности;

- оптовые склады продовольственного сырья и пищевых продуктов;

- комплексы водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды.

Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства:

- защитные зеленые насаждения.

Вспомогательные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства:

- предзаводские площади, включая заводоуправления, конторы, объекты торговли бытового и медицинского обслуживания рабочих и служащих данного предприятия с временным пребыванием людей;

- объекты инженерно-транспортной инфраструктуры;

- пожарные депо, автозаправочные станции, объекты автосервиса;

Условно разрешенные виды использования (для класса вредности не выше V):

-склады хранения пищевых продуктов, промышленных и хозяйственных товаров;

-рынки;

-бани, прачечные, химчистки;

-гаражи индивидуального транспорта;

-стоянки автотранспорта.

Параметры:

-  Размеры  земельных участков принимаются согласно СНиП при проектировании конкретного объекта.

- Минимальную площадь озеленения санитарно-защитных зон следует принимать в зависимости от ширины зоны, %:

- до 300м                  - 60;

- св. 300 до 1000м    - 50;

- св. 1000 до 3000м  - 40.

Со стороны селитебной территории необходимо предусматривать полосу древесно-кустарниковых насаждений шириной не менее 50м, а при ширине зоны до 100м – не менее 20м.

#### Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства на территории санитарно-защитных зон объектов специального назначения (Сз2)

Санитарно-защитная зона объектов специального назначения - участки, предназначенные для снижения вредного техногенного воздействия на объекты жилищного и социального назначения.

В санитарно-защитной зоне запрещается:

- размещать жилую застройку, включая отдельные жилые дома, ландшафтно-рекреационные зоны, зоны отдыха, территории садоводческих товариществ и коттеджной застройки, коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков, а также другие территории с нормируемыми показателями качества среды обитания; спортивные сооружения, детские площадки, образовательные и детские учреждения, лечебно-профилактические и оздоровительные учреждения общего пользования;

- размещать объекты по производству лекарственных веществ, лекарственных средств и (или) лекарственных форм, склады сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий; объекты пищевых отраслей промышленности, оптовые склады продовольственного сырья и пищевых продуктов, комплексы водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды, которые могут повлиять на качество продукции;

- проведение неконтролируемых рубок деревьев;

- размещение сельскохозяйственных культур, кроме технических.

Условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов капитального строительства:

- защитные зеленые насаждения.

Параметры

Процент озеленения территории СЗЗ устанавливается в зависимости от класса вредности по СанПиН № 2.2.1/2.1.1.1200-03

#### Статья 69. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства на территории охранных зон от объектов инженерной инфраструктуры (ОЗ)

Охранная зона от объектов инженерной инфраструктуры – зона, расположенная вдоль трасс воздушных высоковольтных линий электропередач, по обе стороны от проекций крайних фаз проводов, зоны санитарной охраны источников водоснабжения, водоводов, зона газопровода в соответствии с границей охранной зоны газопровода среднего и высокого давления. Зона, межселенных инженерных коммуникаций с возможным размещением временных сооружений по обслуживанию инженерных сетей.

Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства:

-размещение и обслуживание воздушных линий электропередач напряжением 10, 35, 110, 220 кВ.

Разрешается под линиями высоковольтных ЛЭП озеленение территории для снижения напряженности электрического поля посадкой деревьев и кустарников высотой менее 2-х метров. Благоустройство предусматривается за счет владельцев этих коммуникаций;

-размещение и обслуживание газопровода высокого и среднего давления.

-объекты имеющие непосредственное отношение к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений;

Вспомогательные виды разрешенного использования:

-вспомогательные строения и инфраструктура для обслуживания инженерных сооружений;

-стоянки служебного транспорта;

Условно разрешенные виды использования:

-металлические гаражи

-огороды;

-автостоянки;

-зеленые насаждения общего пользования (не выше 2м)

Запрещается:

-новое строительство жилых, промышленно-коммунальных, транспортных и других объектов;

-производство работ с опасными, горючими и горюче-смазочными материалами; выполнение ремонта машин и механизмов.

Параметры:

1.Ширина коридора ЛЭП,  устанавливается согласно СНиП в зависимости от мощности

#### Статья 70. Зона санитарной охраны источников питьевого водоснабжения (Озв)

#### Эта зона предназначена для защиты источников хозяйственно-питьевого водоснабжения устанавливается в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных объектов.

Для защиты источников водоснабжения устанавливается три пояса санитарной охраны:

1-я зона строгого режима радиусом 30м вокруг водоисточника.

Виды запрещенного использования:

- все виды строительства;

- прокладка трубопроводов различного назначения за исключением трубопроводов, обслуживающих водопроводные сооружения;

- выпуск в поверхностные источники сточных вод;

- купание;

- водопой и выпас скота;

- применение для растений, ядохимикатов и удобрений.

2-я зона ограничения радиусом 50м вокруг водоисточника.

Основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства:

1)строительство сооружений относящихся к водоснабжению;

3-я зона наблюдений радиусом 100-200м вокруг водоисточника

Виды запрещенного использования:

- загрязнения территории нечистотами, мусором, навозом, промышленными отходами;

- размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и миниральных удобрений;

- размещение кладбищ, скотомогильников;

- полей ассенизации, полей фильтрации, земледельческих полей орошения;

- силосных траншей;

- животноводческих и птицеводческих предприятий.

Параметры

Процент озеленения территории устанавливается в зависимости от класса вредности по СанПиН № 2.2.1/2.1.1.1200-03.