ДУМА ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕШЕНИЕ 30 ноября 2015 года г. Дальнереченск №_66 Об утверждении норматива потребления твердого топлива (дрова, уголь) для населения, имеющего собственное (автономное) печное отопление на территории Дальнереченского муниципального района В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Устава Дальнереченского муниципального района, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Дума Дальнереченского муниципального района Решила: Утвердить норматив потребления твердого топлива (дрова, уголь) для населения, имеющего собственное (автономное) печное отопление в Дальнереченском муниципальном районе в расчете на 1 м2: – дрова – 0,6 м3 (приложение 1); – уголь – 0,228 т/м2 (приложение 2) 2. Разместить настоящее решение на официальном сайте администрации Дальнереченского муниципального района в сети Интернет. 3. Настоящее решение вступает в силу со дня его обнародования в установленном порядке. Глава Дальнереченского муниципального района, председатель Думы Дальнереченского муниципального района А.И. Кузнецов Приложение 1 к решению Думы Дальнереченского муниципального района от 30.11.2015 года № 66 Расчет нормы потребления твердого топлива (дрова) на 1м2 для граждан, имеющих собственное (автономное) печное отопление на территории Дальнереченского муниципального района 1. Расчет количества тепловой энергии на 1 м2 площади и нормы жилищной обеспеченности на отопительный период: –Продолжительность периода отопления 212 суток – Средняя температура наружного воздуха - 8,2 С – Температура воздуха отапливаемого здания + 22 С – Расчетная температура для проектирования - 31С – Количество часов в сутках 24 час. – Удельный расход тепловой энергии – 149 ккал.час на 1 м2 (Постановление Правительства РФ от 23.05.2006 г. № 306) – Коэффициент перевода калорий в гигакалории - 1000000 – Количество тепловой энергии на отопительный сезон (7 месяцев): 212*24*(149:1000000)*((22-(-8,2))(22-(-31))=0,4321 Гкал/ч 2. Расчет расхода топлива в натурально выражении (куб.м.): – Количество тепловой энергии в сезон (7 мес.) -60,47 Гкал/ч – Средний коэффициент использования топлива- 218,2 кг.у.т./Гкал (Приказ Министерства промышленности и энергетики РФ от 11.11.2005 № 301) – Коэффициент учитывающий состояние жилого фонда посредством показателя его износа (60%) – 1,2 – Коэффициент для учета неотапливаемого подвала 0,4321*1,008=0,4356 – Удельный расход топлива в натурально выражении: 0,4356*218,2*1,2=114,1 Гк.у.т./Гкал – Калорийный эквивалент для перевода условного топлива в натуральное ( дрова на плотный метр кубический) – 0,266 – Расчетный расход топлива в натуральном выражении: 114,1: ( 0,266*10000)=0,43 м3 – Коэффициент перевода в твердое топливо: 0,43:0,8=0,6 м3. Итого: норма потребления твердого топлива (дрова) на 1 м2 в пределах социальной нормы для граждан, имеющих собственные (автономные) источники отопления Дальнереченского муниципального района составляет – 0,6 м3.

Приложение 2

к решению Думы Дальнереченского

муниципального района

от 30.11.2015 года № 66

Расчет

нормы потребления твердого топлива (уголь) на 1м2 для граждан, имеющих собственное (автономное) печное отопление на территории Дальнереченского муниципального района

1.   Расчет количества тепловой энергии на 1 м2 площади и нормы жилищной обеспеченности на отопительный период:

–Продолжительность периода отопления    212 суток

– Средняя температура наружного воздуха  - 8,2 С

– Температура воздуха отапливаемого здания + 22 С

– Расчетная температура для проектирования  - 31С

– Количество часов в сутках 24 час.

– Удельный расход тепловой энергии – 149 ккал.час на 1 м2 (Постановление Правительства РФ от 23.05.2006 г. № 306)

– Коэффициент перевода калорий  в гигакалории  - 1000000

–  Теплотворная способность 1 кг у.т. принимается в размере 7000 ккал.

–  Теплотворная способность твердого топлива, используемого на территории  4600 ккал/кг

- Среднее значение КПД печей в период отопительного сезона, принимается на уровне 0,4 (Приказ Минэнерго России от 28 августа 2003 года № 363)

– Количество тепловой энергии на отопительный сезон (7 месяцев):

212*24*(149:1000000)*((22-(-8,2)):22-(-31))=0,4321 Гкал/ч

2. Расчет расхода топлива в натурально выражении (куб.м.):

–  Расчет годового количества расхода тепла на 1 м2 жилого помещения с печным отоплением (уголь):

(22-(-8,2):22-(-31))*149*212*24=431980,79ккал/м=0,43 Гкал/м

- Норма расхода условного топлива на отопление 1 м2 жилого помещения:

431980,79:7000=61,71кг.у.т./м2=0,061 т.у.т./м2

- Расчет нормы расхода твердого топлива на отопление 1 м2 жилого помещения:

(0,06*(7000:4600)):0,4=0,228 т/м2

Итого: норма потребления твердого топлива (дрова) на 1 м2 в пределах социальной нормы для граждан, имеющих собственные (автономные) источники отопления Дальнереченского муниципального района составляет – 0,6 м3, 0,228 т/м2 (уголь).