ДУМА ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ Об утверждении норматива потребления твердого топлива (дрова, уголь) для населения, имеющего собственное (автономное) печное отопление на территории Дальнереченского муниципального района В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Устава Дальнереченского муниципального района, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Дума Дальнереченского муниципального района Решила: Утвердить норматив потребления твердого топлива (дрова, уголь) для населения, имеющего собственное (автономное) печное отопление в Дальнереченском муниципальном районе в расчете на 1 м2: – дрова – 0,6 м3 (приложение 1); – уголь – 0,228 т/м2 (приложение 2) 2. Разместить настоящее решение на официальном сайте администрации Дальнереченского муниципального района в сети Интернет. 3. Настоящее решение вступает в силу со дня его обнародования в установленном порядке. Глава Дальнереченского муниципального района, председатель Думы Дальнереченского муниципального района А.И. Кузнецов Расчет нормы потребления твердого топлива (дрова) на 1м2 для граждан, имеющих собственное (автономное) печное отопление на территории Дальнереченского муниципального района 1. Расчет количества тепловой энергии на 1 м2 площади и нормы жилищной обеспеченности на отопительный период: –Продолжительность периода отопления 212 суток – Средняя температура наружного воздуха - 8,2 С – Температура воздуха отапливаемого здания + 22 С – Расчетная температура для проектирования - 31С – Количество часов в сутках 24 час. – Удельный расход тепловой энергии – 149 ккал.час на 1 м2 (Постановление Правительства РФ от 23.05.2006 г. № 306) – Коэффициент перевода калорий в гигакалории - 1000000 – Количество тепловой энергии на отопительный сезон (7 месяцев): 212*24*(149:1000000)*((22-(-8,2))(22-(-31))=0,4321 Гкал/ч 2. Расчет расхода топлива в натурально выражении (куб.м.): – Количество тепловой энергии в сезон (7 мес.) -60,47 Гкал/ч – Средний коэффициент использования топлива- 218,2 кг.у.т./Гкал (Приказ Министерства промышленности и энергетики РФ от 11.11.2005 № 301) – Коэффициент учитывающий состояние жилого фонда посредством показателя его износа (60%) – 1,2 – Коэффициент для учета неотапливаемого подвала 0,4321*1,008=0,4356 – Удельный расход топлива в натурально выражении: 0,4356*218,2*1,2=114,1 Гк.у.т./Гкал – Калорийный эквивалент для перевода условного топлива в натуральное ( дрова на плотный метр кубический) – 0,266 – Расчетный расход топлива в натуральном выражении: 114,1: ( 0,266*10000)=0,43 м3 – Коэффициент перевода в твердое топливо: 0,43:0,8=0,6 м3. Итого: норма потребления твердого топлива (дрова) на 1 м2 в пределах социальной нормы для граждан, имеющих собственные (автономные) источники отопления Дальнереченского муниципального района составляет – 0,6 м3.

Расчет

нормы потребления твердого топлива (уголь) на 1м2 для граждан, имеющих собственное (автономное) печное отопление на территории Дальнереченского муниципального района

1.   Расчет количества тепловой энергии на 1 м2 площади и нормы жилищной обеспеченности на отопительный период:

–Продолжительность периода отопления    212 суток

– Средняя температура наружного воздуха  - 8,2 С

– Температура воздуха отапливаемого здания + 22 С

– Расчетная температура для проектирования  - 31С

– Количество часов в сутках 24 час.

– Удельный расход тепловой энергии – 149 ккал.час на 1 м2 (Постановление Правительства РФ от 23.05.2006 г. № 306)

– Коэффициент перевода калорий  в гигакалории  - 1000000

–  Теплотворная способность 1 кг у.т. принимается в размере 7000 ккал.

–  Теплотворная способность твердого топлива, используемого на территории  4600 ккал/кг

- Среднее значение КПД печей в период отопительного сезона, принимается на уровне 0,4 (Приказ Минэнерго России от 28 августа 2003 года № 363)

– Количество тепловой энергии на отопительный сезон (7 месяцев):

212*24*(149:1000000)*((22-(-8,2)):22-(-31))=0,4321 Гкал/ч

2. Расчет расхода топлива в натурально выражении (куб.м.):

–  Расчет годового количества расхода тепла на 1 м2 жилого помещения с печным отоплением (уголь):

(22-(-8,2):22-(-31))*149*212*24=431980,79ккал/м=0,43 Гкал/м

- Норма расхода условного топлива на отопление 1 м2 жилого помещения:

431980,79:7000=61,71кг.у.т./м2=0,061 т.у.т./м2

- Расчет нормы расхода твердого топлива на отопление 1 м2 жилого помещения:

(0,06*(7000:4600)):0,4=0,228 т/м2

Итого: норма потребления твердого топлива (дрова) на 1 м2 в пределах социальной нормы для граждан, имеющих собственные (автономные) источники отопления Дальнереченского муниципального района составляет – 0,6 м3, 0,228 т/м2 (уголь).