Требования пожарной безопасности к содержанию подъездов, лестничных клеток, подвалов, чердаков, балконов

- Двери на путях эвакуации должны открываться свободно и по направлению выхода из здания, за исключением дверей, открывание которых не нормируется требованиями нормативных документов по пожарной безопасности.

- Входную дверь в квартиру закрывайте плотно, в этом случае дым от пожара из лестничной клетки не распространится в квартиру.

- Не допускается устанавливать дополнительные двери на коридоры этажей, если это не предусмотрено проектной документацией.

- Запоры на дверях эвакуационных выходов должны обеспечивать людям, находящимся внутри здания (сооружения), возможность свободного открывания запоров изнутри без ключа.

- Наружные пожарные лестницы и ограждения на крышах (покрытиях) зданий и сооружений должны содержаться в исправном состоянии и не реже одного раза в пять лет подвергаться эксплуатационным испытаниям.

- Запрещается использование открытого огня на балконах и лоджиях жилых домов.

- Запрещается выбрасывать окурки из окон жилых домов, в также
с балконов и лоджий.

- Рекомендуется держать закрытыми (либо закрытыми москитной сеткой) окна балконов и лоджий, для исключения попадания на них горящих окурков с верхних этажей.

- Подвалы и чердаки должны быть постоянно закрыты во избежание проникновения туда посторонних лиц и детей.

- Запрещается входить в подвалы с открытым огнем (свечами, спичками, факелами и т.п.), пользоваться подвалом для ночлега.

- Если подвалы сообщаются с лестничными клетками (дома ранней постройки), они должны отделяться дверями с нормируемым пределом огнестойкости и уплотнениями в притворах для того, чтобы исключить распространение дыма в случае пожара в лестничную клетку.

- В подвалах и чердаках запрещается хранить мототехнику, резинотехнические изделия, горючие жидкости, старую мебель и другие пожароопасные материалы.