ПАМЯТКА

о мерах  пожарной безопасности для руководителей организаций в период проведения мероприятий с массовым пребыванием людей

Ответственными за обеспечение пожарной безопасности при проведении культурно-массовых мероприятий (вечеров, спектаклей, концертов и т.п.) являются руководители учреждений.

Перед началом мероприятий, с массовым пребыванием людей, руководитель учреждения должен тщательно проверить все помещения, эвакуационных пути и выходы на соответствие их требованиям пожарной безопасности, а так же убедится  в наличии и исправном состоянии средств пожаротушения, связи и пожарной автоматики.

Все выявленные недостатки  должны быть устранены до начала культурно-массового мероприятия.

На время проведения мероприятий должно быть обеспечено дежурство на сцене и в зальных помещениях ответственных лиц из числа работников учреждения, членов добровольных пожарных формирований.

Во время проведения культурно-массового мероприятия с детьми должны неотлучно находится дежурные сотрудники. Эти лица должны быть проинструктированы о мерах пожарной безопасности и порядке эвакуации детей в случае возникновения пожара и обязаны обеспечить строгое соблюдение требований пожарной безопасности при проведении мероприятий.

Этажи и помещения, где проводятся мероприятия, должны  иметь не менее двух рассредоточенных эвакуационных выходов. Допускается использовать только помещения, расположенные не выше 2-го этажа.

Эвакуационные выходы из помещений должны  быть обозначены световыми указателями с надписью «ВЫХОД». При наличии людей в помещениях световые указатели должны быть во включенном состоянии.

В помещениях, используемых для проведения праздничных мероприятий, запрещается:

-проведение мероприятий при запертых решетках на окнах помещений, в которых они проводятся;

-применять дуговые прожекторы, свечи и другие световые пожароопасные эффекты, которые могут привести к пожару;

- уменьшать ширину проходов между рядами и устанавливать в проходах дополнительные кресла, стулья и т.п.;

- полностью гасить свет в помещении во время спектаклей, концертов или представлений;

- допускать заполнение помещений людьми сверх установленной нормы.

Действия в случае возникновения пожара

В случае возникновения пожара, действия работников учреждений и привлекаемых к тушению пожара лиц в первую очередь должны быть направлены на обеспечение безопасности детей, их эвакуацию и спасение. Каждый работник  учреждения, обнаруживший пожар и его признаки (задымление, запах горения, повышение температуры и т.п.) обязан:

а) немедленно сообщить об этом по телефону в пожарную часть с указанием наименования объекта защиты, адреса места его расположения, места возникновения пожара, а также фамилии сообщающего информацию;

б) задействовать систему оповещения людей о пожаре, приступить самому и привлечь других лиц к эвакуации детей из здания в безопасное место согласно плану эвакуации, а при условии отсутствия  угрозы жизни и здоровью людей меры по тушению пожара в начальной стадии;

в) известить о пожаре руководителя учреждения или заменяющего его работника;

г) организовать встречу пожарных подразделений, принять меры по тушению пожара имеющимися в учреждении средствами пожаротушения.

Телефон пожарной охраны 101,или Единой дежурно-диспетчерской службы 112

ОНДиПР по г. Дальнереченску и Дальнереченскому муниципальному району УНДиПР ГУ МЧС России по Приморскому краю

Ознакомлен, копию памятки получил:

___________________________________________________________________

(ФИО, должность, подпись, дата)